EKOMAK

SCREW COMPRESSORS

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ВИНТОВОЙ

КОМПРЕССОР

СЕРИЯ DIAMOND С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

DMD 40 / 55 / 75 / 100 / 150

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ

ВКЛЮЧАТЬ КОМПРЕССОР.

Это руководство содержит важную информацию по безопасности и должно быть доступно персоналу, который использует и обслуживает эту установку.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ СОХРАНЯЙТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ СПРАВОК. ЭKOMAK

1

ВИНТОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

СЕРИЯ DMD

МОДЕЛЬ

| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР : |
| --- |
| МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ : | Bar |
| ТИП МАСЛА : | Chell |
| КОЛИЧЕСТВО МАСЛА : | л |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ : | КВТ |
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ : |

2

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1.Техника безопасности (общие требования) | 5 |
| 2.Безопасная эксплуатация | 7 |
| 3.Положение установки | 11 |
| 4. Вентиляция и охлаждение | 11 |
| 5. Выходные трубопроводы | 11 |
| 6. Проверка уровня масла | 12 |
| 7. Подготовка электропроводки | 13 |
| 8. Общий вид | 15 |
| 9. Спецификация | 16 |
| 10. Руководство по смазке | 17 |
| 11. Системы компрессора | 18 |
| 12. Функционирование | 22 |
| 13. Техническое обслуживание | 23 |
| 14. Поиск и устранение неисправностей | 29 |
| 15. Процедура оформления заказа на детали | 34 |

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый	пользователь

компрессором ЕКОМАК.

В данном руководстве содержатся
инструкции и техническая информация в
объеме, достаточном для обычной
эксплуатации	и        регламентного

технического	обслуживания

эксплуатационным	и	ремонтным

персоналом. Капитальный ремонт выходит за рамки операций, описанных в данном руководстве, и за инструкциями по нему следует обращаться в уполномоченный сервисный отдел компании ЕКОМАК.

Конструктивные особенности данной установки были унифицированы в соответствии с требованиями стран Европейского Союза. Любая модификация к любой части абсолютно запрещена и приведет к недействительности всех сертификаций и маркировок.

Все	детали,	принадлежности,

трубопроводы и соединительные части, добавляемые к компрессорному агрегату должны быть:

-	высокого качества, изготовлены
известным

производителем и, если это возможно, одобрены как тип компанией ЕКОМАК;

-	четко определены по расчетному
давлению и быть, по крайней мере, не ниже
значения максимально допустимого
рабочего давления компрессора;

- совместимы со смазочным/охлаждающим маслом компрессора;

-	сопровождены инструкциями для
обеспечения безопасного монтажа,
эксплуатации и обслуживания.

Подробную	информацию	по

утвержденному	перечню	такого

оборудования можно получить в любом отделе технического обслуживания компании ЕКОМАК.

Использование для ремонта деталей помимо утвержденного перечня деталей компании ЕКОМАК может привести к созданию опасных условий вне контроля компании ЕКОМАК. В этой связи ЕКОМАК не может быть ответственной за машины, на которые установлены неутвержденные запасные части.

ЕКОМАК оставляет за собой право вносить
изменения и усовершенствования в свои
изделия	без	предварительного

уведомления и обязательства сделать аналогичные изменения в ранее поставленных машинах.

Предназначение этой машины и возможные области применения описаны ниже с приведением примеров неправильного их использования, однако ЕКОМАК не может предвидеть все возможные ситуации, которые могут возникнуть.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ СОМНЕНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ.

Данная машина сконструирована и поставляется для использования только в следующих определенных условиях и областях:

- компремирование воздуха из окружающей среды при отсутствие во всасываемом воздухе дополнительных газов, паров и частиц.

- использование компрессора разрешается только в диапазоне температур, указанных в разделе ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Использование компрессора в любой ситуации, приведенной в таблице 1:

A.	не одобрено ЕКОМАК ,
Б. способствует возникновению ситуаций,
которые могут быть опасны для персонала.

B.	может сделать невозможным
предъявление любых исков компании
ЕКОМАК .

Таблица 1

Не используйте винтовой компрессор для производства сжатого воздуха:

а)	для прямых потребностей человека

б) для косвенных потребностей человека без
специальных фильтров.

Не эксплуатируйте компрессор при температурах,
которые лежат вне допустимых пределах, которые
указаны	в	разделе	ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не используйте компрессор в условиях, где возможно наличие взрыво- и пожароопасных газов и паров.

Не используйте винтовой компрессор, в котором установлены компоненты, не рекомендованные ЕКОМАК .

Не используйте компрессор с поврежденными или не пригодными для эксплуатации элементами контроля и безопасности.

4

1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОПАСНОСТЬ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Предостережения указывают на инструкции, которые должны выполняться точно, чтобы избежать, повреждения КОМПРЕССОРА, остановки производства или загрязнения окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЯ!

Примечания используются для дополнительной информации.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ВДЫХАНИЯ!

Компрессоры фирмы ЕКОМАК не предназначены для производства воздуха для дыхания.

Общая информация

Убедитесь, что персонал, который будет использовать данный компрессор, внимательно изучил и понял содержимое данной инструкции перед началом эксплуатации или техобслуживания.

Следите за тем, чтобы папка с инструкцией по эксплуатации и техобслуживанию хранилась в компрессоре.

Сжатый воздух и электричество могут быть опасны. Поэтому перед проведением любых операций удостоверьтесь, что компрессор выключен из сети и в компрессоре отсутствует сжатый воздух.

Все служащие, рабочие места которых расположены рядом с работающим оборудованием, должны иметь защиту органов слуха и должны быть проинструктированы в соответствии с правилами безопасности.

Убедитесь, что все дверцы закрыты в течение работы.

Установка этого компрессора должна быть выполнена в соответствии с общепринятыми правилами электромонтажа и правилами безопасности и экологии.

Сжатый воздух

Сжатый воздух может быть опасен при
неправильном обращении. Перед
началом	любой	работы	с

компрессором убедитесь, что весь воздух под давлением стравлен и исключите случайный запуск КОМПРЕССОРА.

Убедитесь, что КОМПРЕССОР работает с расчетным давлением и величина расчетного давления известна всему персоналу.

Все оборудование высокого давления,
присоединенное или установленное на
компрессоре,	должно	иметь

установленные значения безопасных уровней эксплуатации, или, по крайней мере, расчетные значения этих параметров.

Если в общую пневмосеть подключено более одного компрессора, то надежность обратных и стопорных клапанов должна быть испытана, чтобы исключить образование избыточного давления в одном компрессоре при работе другого.

Сжатый воздух из компрессора нельзя
напрямую	использовать	для

дыхательных аппаратов.

Сжатый воздух, выходящий из
компрессора, содержит небольшое
количество компрессорного масла,
поэтому убедитесь, что оборудование,
используемое	в        пневмолинии,

допускает попадания масла.

Если воздух предназначенный для охлаждения компрессора, выпускается в замкнутое	пространство,	то

необходимо обеспечить эффективную вентиляцию.

При работе со сжатым воздухом соблюдайте меры безопасности.

Все части, из которых состоит компрессор, все гибкие шланги и их соединения должны регулярно проверяться, не иметь дефектов и заменяться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию.

5

Избегайте непосредственного контакта со сжатым воздухом.

Предохранительный клапан, находящийся в баке сепараторе, должен периодически проверяться.

Не подавайте в ресивер или подобные аппараты давление превышающие нормы проекта.

Не используйте ресивер или подобные аппараты, которые будут не в состоянии выдержать нагрузку компрессора.

Свяжитесь с вашим поставщиком для получения помощи.

Не сверлите и не варите, чтобы не испортить ресивер или подобные аппараты.

1.2 МАТЕРИАЛЫ

Следующие вещества, использованные в составе этого компрессора, могут быть опасны при неправильном применении:

- консистентная смазка

- антикоррозийные средства

- компрессорное масло

ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩУ, КОНТАКТОВ С КОЖЕЙ И ВДЫХАНИЯ ПАРОВ

1.3 ТРАНСПОРТИРОВКА

При погрузке и перемещении компрессора убедитесь, что используются подъемные средства с соответствующей грузоподъемностью и что подъем осуществляется за предназначенные для этого узлы.

Не работайте и не ходите под компрессором, когда он поднят.

1.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Избегайте контакта частей тела,
ручного инструмента и других
токопроводящих	предметов	с

оголенными	элементами

электрической сети компрессора. При
проведении техобслуживания стоите на сухой изолированной поверхности в
сухой обуви. При проведении
регулировок и ремонта не допускайте
контакта каких либо частей с
неизолированными	деталями

электрической системы, находящимися под напряжением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Любые подключения к электросети или настройки должны быть сделаны только квалифицированным электриком

Если компрессор оставляется без присмотра, закройте и заприте все дверцы.

Старайтесь проводить ремонты и техобслуживание в чистом, сухом, хорошо освещенном и вентилируемом помещении.

Подсоединение компрессора следует производить к сети, характеристики которой указаны в паспорте и на табличке компрессора, а также к той сети, которая способна выдержать такого потребителя.

6

2.БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Корпорация ЕКОМАК и ее филиалы
проектируют и изготавливают свои продукты так,
что они могут безопасно эксплуатироваться.
Однако, ответственность за безопасную работу
лежит на тех, кто использует и обслуживает эти
продукты. В качестве основных предлагаются
следующие	меры	предосторожности,

последовательное выполнение которых будет сводить к минимуму возможность возникновения аварий в течение всего срока эксплуатации оборудования.

Компрессор должен эксплуатироваться только теми сотрудниками, которые обучены и допущены для выполнения этой работы, и которые прочитали и поняли данное рабочее руководство. Невыполнение инструкций, процедур, мер предосторожности, указанных в данном руководстве, может привести к авариям или к травмам. Прочитайте данное руководство, прежде чем устанавливать, запускать и обслуживать компрессор.

Ваш компрессор изготовлен по современной технологии и в соответствии с новейшими техническими стандартами с учетом многолетнего опыта работ. Компрессор обычно не имеет проблем в эксплуатации, эффективен и безотказен, если эксплуатируется должным образом. Безопасность пользователя должна быть главным предметом рассмотрения при эксплуатации компрессорного оборудования.

Винтовой воздушный компрессор DMD изготовлен, чтобы производить сжатый воздух, который может использоваться воздушными инструментами, механизмами и процессами.

Изготовитель не несет ответственности в случае использования компрессора не в соответствии с его предназначением, и это исключает гарантию. Впрочем, любая машина может представлять потенциальную опасность, если ею управляет неквалифицированный, необученный или беспечный персонал или машина используется не в соответствии с ее сферой применения. Поэтому, прочитайте все инструкции данного руководства, и строго выполняйте все правила и предписания по безопасности и предотвращению несчастных случаев.

Не	пытайтесь	перемещать,

устанавливать, монтировать или проводить ремонт винтового компрессора DMD, пока Вы внимательно не прочитаете и не поймете данное руководство.

Ваш компрессор может отличаться в некоторых деталях от иллюстраций, приведенных на рисунках. Это несущественно для работы/.

Если у Вас есть какие-либо вопросы по инструкциям в данном руководстве или Вам необходима справка по данному руководству или Вы хотите получить копию инструкции, пожалуйста, без колебаний обращайтесь к Поставщику.

Вам всегда будут рады помочь. Храните руководство вблизи компрессора, чтобы оно всегда было под рукой у обслуживающего персонала.

Этот	компрессор	должен

использоваться и эксплуатироваться только квалифицированным и обученным персоналом. Не разрешается работать на компрессоре даже в течение короткого времени персоналу, не прошедшему соответствующее обучение.

Покупатель должен четко определить, кто является ответственным за эксплуатацию  компрессора, ввод компрессора в эксплуатацию, выполнение установок и технического обслуживания компрессора.

Покупатель обязан обеспечивать
работу компрессора только в безопасных
условиях. Основные ремонты должны
выполняться сервисным инженером ПОСТАВЩИКА.

Оператор должен сразу же устранить неисправность (если он уполномочен делать это) или сообщить о любых дефектах или изменениях, которые могут влиять на безопасность компрессора.

Знаки безопасности компрессора или указательные знаки должны периодически проверяться, очищаться или заменяться, если они становятся неудобочитаемы для персонала при рассмотрении с расстояния.

До включения компрессора проверяйте, что снятое во время ремонта или технического обслуживания защитное ограждение, снова установлено.

Нельзя снимать, изменять или отключать любые детали машины, такие как предохранительный клапан, ограждение ремня, ограждение вентилятора, выключатель в случае превышения температуры, температурный переключатель, предохранители.

Не	начинайте	техническое

обслуживание или регулировочные работы, пока компрессор не будет выключен, Р1 и Р2 установлены на ноль, и убедитесь, что установлена защита от случайного включения компрессора.

Для   очистки   не   используйте  горючие или взрывоопасные вещества. Не    допускайте    присутствия    горючих    газов, которые могут вызвать взрыв или пожар     во всасываемом воздухе.

Содержите рабочую зону чистой и опрятной.

Только        квалифицированным	электрикам

разрешается	выполнять	работы	на

электрической системе.

Для Вашего компрессора используйте
только оригинальные запасные детали ЕКОМАК.
Мы советуем Вам иметь на складе необходимые
детали. Не разрешайте	неуполномоченным компаниям или компаниям, не входящим в состав не корпорации ЕКОМАК, заменять детали компрессора.

Действует более строгое правило безопасности, если какая либо инструкция данного руководства не согласуется с местными правилами. Если необходимо, принимайте дополнительные меры безопасности при обращении, работе, техническом обслуживании и ремонтах даже, если они и не указаны в данном руководстве.

Компрессор должен быть заземлен.

Не пытайтесь заставлять работать компрессор   вне   рабочего   диапазона   рабочих

2.1.Защитное снаряжение для персонала

давлений (величины рабочие давления указаны в заводской табличке)

Никогда не запускайте компрессор, пока запуск не будет безопасным. Не пытайтесь эксплуатировать компрессор при условиях, не удовлетворяющих нормам безопасности. Наклейте на компрессор соответствующий ярлычок и приведите компрессор в нерабочее состояние, отключив и заблокировав все подводы электропитания или отключите его главный двигатель, чтобы те, кто не знает о существовании небезопасных условий, не могли включить компрессор, пока небезопасные условия не будут устранены.

Устанавливайте и эксплуатируйте компрессор только в полном соответствии со всеми государственными, федеральными и местными распоряжениями, стандартами, нормами и правилами.

Прежде чем устанавливать и эксплуатировать компрессор, собственники, обслуживающий персонал и пользователи должны ознакомиться и соблюдать все государственные, федеральные и местные постановления, нормы и правила, относящиеся к защитному снаряжению для персонала, и включающие : защиту глаз и лица, защитное

2.2.Сброс давления

А.В   соответствии   с   государственными,

федеральными и местными постановлениями,
нормами       и       правилами	установите

соответствующий перекрывающий подачу клапан между выходом рабочего воздуха и отсечным клапаном либо на компрессоре, либо в любом другом месте вдоль воздушной линии, где к отсечному клапану подсоединен воздушный шланг с внутренним диаметром более 13 мм ( 1/2 “ ), чтобы перекрыть линию в случае, если произойдет разрыв шланга.

С.Установите соответствующий ограничивающий подачу клапан в начале каждого ополнительного шланга подачи воздуха с диаметром более 13 мм ( 1/2 “ ), чтобы перекрыть линию в случае, если произойдет разрыв шланга.

В.Если для подачи воздуха к коллектору

подсоединяется шланг, то установите дополнительный ограничивающий расход клапан между коллектором и каждым подсоединенным к коллектору воздушным шлангом с внутренним диаметром более 13 мм ( 1/2“ ), чтобы перекрыть линию в случае, если произойдет разрыв шланга.

D.Ограничивающие подачу клапаны 
маркируются по размеру трубки и расходу в м3 /

E.	Не используйте воздушные приборы,
которые имеют диапазон измерения ниже
диапазона давления компрессора. В
соответствии с давлением компрессора
выбирайте воздушные приборы, воздушные
шланги, трубы, клапаны, фильтры и другие
фитинги. Для этих элементов не превышайте
указанное их производителем безопасное
рабочее давление.

G.	Открывайте крышку масляного бака только при неработающем компрессоре и не находящимся под давлением. Выключите компрессор и сбросьте давление в отстойнике ( ресивере ) ( Р1 ) до нуля, перед тем как снимать крышку ( убедитесь, что давление в отстойнике

равно нулю по датчику давления, переключая
кнопку управления ∆ р ). Чтобы уберечься от
обжога и травмы, после выключения
компрессора подождите, пока в баке отстойнике
не уменьшится количество пены жидкости.
H.Сбросьте   все    внутренние   давления,

прежде чем открывать какую-либо трассу, шланги, клапаны, сливные пробки, соединения или другие компоненты, такие как фильтры и масляные трассы.

I.Не     позволяйте     людям     находиться

вблизи трасс со шлангами, соединениями, приборами, обеспечивающими подачу сжатого воздуха.

J.Для целей очистки используйте воздух с

давлением, меньшим чем 2,1 бар, и только при
соответствующей     эффективной     защиты     от
попадания     стружек     и     при     использовании
персональной защитной одежды.
K.Не производите грубых манипуляций с

воздушными шлангами, так как в результате можно получить серьезные травмы и даже со смертельным исходом.

L.Не     регулируйте     предохранительные

клапаны отстойника и блока (если они установлены ). Проверяйте предохранительный клапан как рекомендовано в разделе “ Техническое обслуживание “ данного руководства по крайней мере раз в неделю, чтобы убедиться, что клапан не заблокирован, не забит, не поврежден и не имеет других неисправностей. Не изменяйте заводские установки предохранительного клапана.

2.3. ПОЖАР И ВЗРЫВ

A.Убирайте любой пролитый смазочный
материал или другие горючие вещества.

B.При проверке или заливки масла выключите компрессор и охладите его,
не допускайте образования искр, пламени или
других источников воспламенения, не
разрешается курить.

C.Не допускайте накопления жидкостей
или жидких пленок на, под или вокруг
шумопоглащающего материала, на любых
внешних поверхностях воздушного компрессора
или на внутренних поверхностях ограждения.
Протирайте	поверхности,	используя
промышленные чистящие средства на водной

2.4.ДВИЖУЩИЕСЯ ДЕТАЛИ

Любой материал акустической защиты с
разорванным	или    проткнутым    защитным

покрытием должен быть немедленно заменен, чтобы предотвратить накопление масла или пленок масла внутри материала. Для очистки не используйте растворители.

D.Отсоедините и заблокируйте все
источники электропитания, прежде чем
выполнять ремонт или очистку компрессора или
внутреннего ограждения.

E.Содержите в хорошем состоянии
электрическую проводку.Заменяйте любую
проводку, которая имеет разорванную или
потертую изоляцию, а также заменяйте
изношенные,	покрытые	ржавчиной,
непокрашенные клеммы. Содержите все клеммы
и соединители давления чистыми и затянутыми.

F.Заземленные и /или проводящие
объекты, такие как инструменты, держите вдали
от открытой проводки, такой как клеммы, чтобы
избежать образования искр, которые могут быть
источником воспламенения.

G.Прежде чем производить ремонт с
применением сварки, снимите любой материал
акустической защиты или другой материал,
который может быть поврежден от нагрева или
который может поддерживать горение и
находится вблизи места сварки.
H.При обслуживании и во время работы
компрессора	имейте	поблизости
соответствующие заряженные огнетушители.
I. Храните масленую ветошь, мусор,
листья, дровяные отходы и другой горючий
материал вне зоны расположения компрессора и
вдали от него.

J.Компрессор   не   должен   работать   без

соответствующего        потока        охлаждающего
воздуха или без недостаточного потока смазки
или с испорченным смазочным материалом.
K.Не	пытайтесь эксплуатировать

компрессор в условиях окружающей среды, которые классифицируются, как опасные, если только компрессор специально не спроектирован и изготовлен для работы в этих условиях.

A.Держите ладони, руки и другие части
тела вдали от шкивов, ремней, вентиляторов и
других движущихся частей.

B.Не	пытайтесь	эксплуатировать
компрессор со снятым ограждением с
вентилятора, ремней.

C.Одевайте облегающую одежду и
убирайте длинные волосы, когда работаете
вблизи компрессора, в особенности , когда
приближаетесь к горячим или движущимся
деталям.

D.Держите дверки для доступа закрытыми,
за исключением случаев, когда выполняете
ремонты или регулировки.

E.Прежде чем включать компрессор
убедитесь, что в рабочей зоне компрессора нет
людей.

F.Прежде чем проводить ремонт или
регулировки, отсоедините и заблокируйте все
подводы электропитания и проверьте, что все
цепи компрессора обесточены, чтобы исключить
возможность случайного включения или работы
компрессора. Это особенно важно делать, когда
компрессор управляется дистанционно, при этом
дистанционный пульт управления должен быть
обозначен знаком или указателем, который был
бы виден с любой точки от компрессора.

2.5. ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ, ОСТРЫЕ КРАЯ И УГЛЫ

9

A.Избегайте контакта тела с маслом, горячим охладителем, горячими
поверхностями, острыми краями и острыми
углами.

B.Держите все части тела вдали от точек выхода воздуха.

C.Надевайте защитное снаряжение,
включая перчатки и покрытие головы, когда Вы
работаете в зоне компрессора, на компрессоре
или около него.

D.Держите под рукой аптечку первой
помощи. В случае травмы, немедленно
обратитесь в медпункт. Не пренебрегайте
маленькими порезами и ожогами, так как они
могут привести к инфекции.

2.6.	ТОКСИЧНЫЕ И РАЗДРАЖАЮЩИЕ
ВЕЩЕСТВА

A.Не используйте воздух, выходящий из
компрессора, для аппаратов искусственного
дыхания, кроме случаев, предусмотренных в
государственных, федеральных или местных
нормах и правилах.

B.Не используйте воздух из компрессора
для заполнения аппаратов искусственного
дыхания, или другого оборудования для дыхания
и не выпускайте воздух из систем компрессора в
невентилируемые или другие закрытие зоны.

C.Компрессор должен работать только в
хорошо проветриваемых зонах.

D.Расположите компрессор	так, чтобы не
засасывались выхлопные пары или другие
токсичные, ядовитые или агрессивные пары или
частицы.

E. Смазывающие вещества, используемые в компрессоре, являются типовыми в промышленности. Будьте осторожны, чтобы избежать случайного попадания на
кожу. 
2.7.	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДАР

A. Данный компрессор	должен
устанавливаться и обслуживаться в полном
соответствии со всеми федеральными,
государственными и местными нормами и
правилами, включая национальные
электрические правила и нормы, а также нормы
и правила, относящиеся к проводам заземления
оборудования, только обученным,
квалифицированным и уполномоченным на
выполнение этих работ персоналом.

B. Держите свое тело, любой ручной
инструмент или другие проводящие предметы
вдали от открытых частей электрической
системы. Содержите сухой обувь, становитесь

на изолированные поверхности и не прикасайтесь к другим частям компрессора, когда выполняете настройки или ремонты открытых частей электрической системы. Выполняйте все регулировки и ремонты, если возможно, одной рукой, лучше правой, чтобы свести к минимуму возможность прохождения тока через сердце.

C. Проводите ремонты только в чистых,
сухих, хорошо освещенных и вентилируемых
зонах.

D. Не оставляйте компрессор без
присмотра с открытым	ограждение электрической системы. Если это необходимо
делать, то сначала выключите, заблокируйте все
источники электропитания и установите метку,
чтобы другие не могли подключить
электропитание.

E. Отключите, заблокируйте и установите
знаки на всех источниках электропитания,
прежде чем ремонтировать или настраивать
вращающиеся механизмы и прежде чем
обращаться с любыми незаземленными
проводниками.

2.8. ПОДЪЕМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

A. Если на компрессоре предусмотрена
подъемная скоба, то поднимайте его за эту
скобу. Если подъемная скоба не предусмотрена,
то поднимайте компрессор с помощью строп. Поднимайте и перемещайте компрессор только в полном соответствии с федеральными,
государственными и местными нормами и
правилами.

B. Прежде чем поднимать компрессор,
осмотрите точки подсоединения на наличие
треснутых швов или трещин, погнутых,
корродированных или каким-то другим способом
поврежденных деталей, проверьте не
ослаблены ли болты и гайки.

C. Убедитесь, что подъемные, такелажные
и поддерживающие устройства в хорошем
состоянии и имеют номинальную грузоподъемность по крайней мере равную весу
компрессора. Если Вы не уверены в весе
компрессора, то взвесьте его перед подъемом.

D. Убедитесь, что подъемный крюк имеет
защитную защелку или эквивалент ей и что он
полностью зацеплен за скобу или стропы.

E. Используйте направляющие веревки
или эквивалентные им приспособления, чтобы
предотвратить вращение и раскачивание
компрессора, после того как он будет поднят с
земли.

F. Не пытайтесь поднимать компрессор
при сильном ветре.

G. Когда компрессор подвешен, не
допускайте наличия людей под компрессором
или вблизи от него.

H. Не поднимайте компрессор выше, чем

это необходимо.

10

J. Опускайте   компрессор   только   на   ту

поверхность, которая способна выдержать вес компрессора и свой собственный вес.

K. Если     компрессор     перемещается     с

помощью вильчатого автопогрузчика, то
используйте пазы для вилок автопогрузчика,
если они имеются. Если пазов нет, то
используйте поддон. Если нет ни пазов, ни
поддона, то обеспечьте закрепление и хорошо
сбалансируйте компрессор на вильчатом
подъемнике, прежде чем его поднимать и
перемещать на значительное расстояние.
L. Не поднимайте вилки подъемника выше,

чем это необходимо, очистите пол и повороты от препятствий, передвигайтесь с минимальной скоростью.

N. Проверьте, что компрессор на поддоне

привинчен болтами или хорошо прикреплен к

3. ПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВКИ

поддону, прежде чем поднимать компрессор и перемещать его. Никогда не пытайтесь перевозить компрессор, не прикрепив его к поддону, так как неровности пола или внезапный останов могут стать причиной падения компрессора, что может привести к серьезным травмам или поломкам.

O. Не   используйте   для   подъема   всего

компрессора болт с проушиной на моторе компрессора, если таковой имеется.

Винтовой компрессор может устанавливаться на любом этаже, пол которого способен выдержать его вес. Помещение, где устанавливается компрессор, должно быть сухим, должно хорошо вентилироваться, и воздух в помещении должен быть чистым настолько, насколько это рекомендовано для данного компрессора. Компрессор должен размещаться таким образом, чтобы расстояние от него до ближайшего объекта

было не менее 1 м со всех сторон для соответствующей вентиляции и сервисного обслуживания.

Убедитесь,	что	компрессор

устанавливается на стабильном покрытии. Используя подходящие средства, должен быть предотвращен любой риск смещения, особенно для предотвращения деформации жесткого выпускного трубопровода.

4. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОХЛАЖДЕНИЕ

Выберите планировку так, чтобы обеспечивался свободный поток воздуха к компрессору и из него, чтобы можно было бы поддерживать постоянной температуру в помещении. Минимальное расстояние от компрессора до окружающих стен и потолка должно быть больше 1 метра. Для того чтобы предотвратить излишнее повышение температуры в помещении, крайне необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию.

Таблица 1

| Требования к вентиляции |
| --- |
| Тип | DMD 40 / 55 / 75 | DMD 100 / 150 |
| Охлаждение | воздушное | Воздушное |
| Расход воздуха | 950 м3/ час | 1 230 м3/ час |

5. ВЫХОДНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

Выходные трубопроводы должны быть такого же диаметра, как и выпускная труба компрессора. Все трубы и соединения должны быть предназначены для работы на рабочее давление.

При установке нового компрессора [А], чтобы оценить безопасность и эффективность всей пневмолинии, произведите ее визуальный   осмотр.   Особое   внимание   при

компоновке пневмолинии следует уделить устранению конденсата, содержащегося в сжатом воздухе. Для этого следует устанавливать осушитель [С], который сведет содержание конденсата к нулю и продлит жизнь вашего оборудования. Хорошей практикой также является включение в пневмолинию обратного клапана и линейных фильтров [D].

11

А – винтовой компрессор

В – воздушный ресивер

С – осушитель

D - магистральный фильтр

Е – запорный кран

- трубопровод

- арматура

- вентиль

- линия слива конденсата

Рис. 1

6. ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА

Компрессор поставляется полностью заправленным маслом и готовым к работе. При последующих заменах масла уровень в баке сепаратора определяется по срезу маслозаливной горловины.

7. ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Необходимо выполнить несколько электрических проверок, чтобы первое включение было безаварийным.

Предупреждение

Перед тем как открыть электрический    шкаф    для    обслуживания, отключите электропитание.

Электропроводка должна выбираться и
подсоединяться в соответствии с потребляемой
величиной тока и действующими стандартами.
Подсоединение	должно	выполняться

квалифицированными	электриками.

Изготовитель компрессора предоставляет

пользователю все технические данные и схемы.

1.Проверьте входное напряжение.
Убедитесь, что проводка к компрессору
соответствует подводимому напряжению.

2.Проверьте все электрические
подсоединения на плотность затягивания.

3.	Включите компрессор (на 1 – 2
секунды), чтобы проверить направление
вращения двигателя, как указано в разделе 2.6.

Примечание

Электрическая       схема	стандартного

компрессора   дана   на   внутренней   стороне

крышки   распределительной   коробки.   Для

опциональных	компрессоров	схема

проводки будет другой.

1)	ПВХ изолированный, армированный, медный.

2)	Кабель должен быть прикреплен к стене,
открыт, т.е. ничем не заставлен.

3)	Температура окружающей среды не
более 40оС (104оF).

4)	Длинна кабеля 20 метров (65 футов)

5) Падение напряжения ограничен в течение
старта не должно превышать 10%, а в течение
работы – 4%.

1.При установке прерывателя цепи следует выбирать
прерыватель магнитного типа только, установленный на
срабатывание при токе выше, чем максимальный пусковой, и
ниже, чем максимально возможное падение напряжение в
сети. Прерыватель цепи либо разъединитель-предохранитель
должен обеспечивать разрыв цепи в заданных диапазонах.

7.1. ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Питающий кабель должен быть подобран покупателем/монтажной организацией таким образом, чтобы избежать перегрузок сети. Длина питающего кабеля критична, так как падение напряжения может повлиять на работу компрессора.

Применяемое напряжение должно быть совместимо с номинальным значением, указанным на табличке технических данных электродвигателя и компрессора.

Трансформатор имеет разные ответвления напряжения. Убедитесь до запуска, что все ответвления установлены согласно применяемому напряжению.

13

7.2.   ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не измеряйте сопротивление
электрической	цепи	любой	части

компрессора, включая электродвигатель, без полного отсоединения контроллера (если установлен).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что электродвигатель вращается в правильном направлении, как указано направляющими стрелками, а также на чертеже.

НАПРАВЛЕНИЯ   ВРАЩЕНИЯ

Примечание

При	запуске	компрессора	должна

проводиться	проверка	направления

вращения двигателя. Если необходимо, снимите защитную панель компрессора, чтобы видеть вращение двигателя.

После	того	как	выполнено

электрическое подсоединение, необходимо проверить направление вращения двигателя. Сначала проверьте, горит ли сигнальная лампа POWER-On (электропитание включено). Эта лампа указывает, что к контактору подведено электропитание. Затем проверка может быть выполнена, переключением кнопки из положения “ 0 “ ( стоп ) в положение “ I “ ( старт ). Если смотреть на двигатель со стороны шкива, то вал должен вращаться против часовой стрелке. Если вал не вращается против часовой стрелке, то отсоедините подвод электропитания к пускателю и поменяйте местами два из трех подводящих провода, а затем снова проверьте направление вращения. Знак ”Направление вращения” расположен на двигателе и на защитном ограждении, чтобы показывать правильное направление вращения двигателя компрессора.

14

8. ОБЩИЙ ВИД

DMD – 40 / 55 / 75 (ресивер 300 л)

w

|  |  |  | 750 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С |  |
|  |  |  |  |  | "" ^-L / |  |

1245

|  |  |  | 950 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 450 |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |

DMD – 100 / 150 (ресивер 500 л)

M

p

А - контрольная панель

В - вход охлаждающего воздуха

С - боковая панель со стороны ремённой передачи

W - выход сжатого воздуха

G - вход силового кабеля (PG 21)

М- манометр

Р- предохранительный клапан

*- размеры могут отличаться в зависимости от мощности компрессора и объёма ресивера (см. спецификацию)

15

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Конфигурация "А" : - компрессор DMD

Конфигурация "В":

- компрессор DMD,

- ресивер 300 л / 500 л.

Конфигурация "С":

- компрессор DMD,

- ресивер 300 л / 500 л,

- осушитель CAD 12/ 20/27.

Таблица 2

КОМПРЕССОР

Тип : Ротационный винтовой с впрыском масла

Темп. окр. среды : 	min 5°С /max 40° С

Охлаждение: 		Воздушное

Первая заливка масла на заводе : SHELL

7 л

4 бар 13,5 бар

Емкость для жидкости: Минимальное рабочее давление: Максимальное рабочее давление:

ДВИГАТЕЛЬ

Класс : В3-IP 55 асинхронный с ограждением Три фазы 		380/415 В, 50/60 Гц

Max температура окр.среды:  	40° С

Напряжение : 			400 В

Запуск :		 Y-Δ (звезда треугольник) Класс изоляции    : F (105 K)

16

10. РУКОВОДСТВО ПО СМАЗКЕ

Чтобы обеспечить долгую и бесперебойную работу винтового компрессора DMD, он был заправлен на заводе маслом, которое имеет продолжительный срок службы. Смешивание с  другими маслами будет означать аннулирование гарантии.

Для облегчения режима работы при высокой влажности, когда может происходить конденсация влаги, интервал между заменами масла должен быть уменьшен на 500 часов. Должны использоваться масла с  присадками от образования ржавчины, окисления, пены и хорошими смазывающими характеристиками.

Примечание! Промывайте систему, когда меняете сорт смазывающего вещества.

EKOMAK поддерживает соучастие пользователей в программе анализа масел. Результатом такого обращения может быть изменение интервала замены масла, по сравнению с указанными в данном руководстве. Для более подробных разъяснений обратитесь к Вашему дилеру компании ЕКОМАК.

Масляный фильтр

Номер фильтра     : 211 702 - 1

Масляный сепаратор

Номер сепаратора  : 211 915

Остаточное содержание масла : макс. 2-3 мг/м3

Рекомендации по техническому обслуживанию всех других компонентов остаются такими, как указано в руководстве.

11. СИСТЕМЫ КОМПРЕССОРА 11.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Данный	компрессор	винтовой,

одноступенчатый, имеет привод от электродвигателя, комплектуется проводами, установлен на раме-основании. Это полностью автономная воздушная компрессорная установка. Стандартный компрессор предназначен для работы в диапазоне температур от 5°С до 40°С (35,6°F до 104°F), со специальной опцией для работы при окружающей температуре от 2°С до 50°С (35,6°F до 124°F). Упомянутые верхние значения температур являются максимальными при работе компрессора на высоте над уровнем моря не более 1000 м (3280 футов).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поток охлаждающего воздуха, подающийся с боковой стороны компрессора, проходит через охладитель, прежде чем выходит с  верху. Не направляйте поток воздуха в лицо либо глаза.

Передача движения от двигателя к ведущему
ротору винтовой пары осуществляется шкивом
и ремнем. Система постоянного натяжения
ремня обеспечивает всегда необходимое натяжение	ремня,	снижает	время,

необходимое для регулировок и продлевает срок службы ремня и подшипников.

При охлаждении сжатого воздуха выпадает конденсат, содержащийся в воздухе в виде паров, который может быть удален из системы через сливной кран ресивера.

Масляная система состоит из бака-сепаратора, масляного охладителя, клапана-термостата и масляного фильтра. При работе компрессора в маслопроводах создается давление, и масло подается к подшипникам винтового блока компрессора.

Компрессор имеет автоматическую релейную систему контроля. Компрессор будет работать таким образом, чтобы поддерживать давление в заданных пределах. Компрессор будет работать до тех пор пока выходное давление не достигнет максимального установленного значения.

Процесс сжатия воздуха в винтовом компрессоре происходит в винтовой паре при вращении двух винтовых роторов, ведущего и ведомого.

Смесь воздуха и масла поступает из камеры нагнетания в бак-сепаратор. Здесь происходит отделение воздуха от масла с небольшим выносом последнего. Далее масло поступает в масляный охладитель, а воздух – в концевой охладитель воздуха и далее выходит из компрессора.

Воздух для охлаждения масла и сжатого воздуха подается охлаждающим вентилятором и выпускается из компрессора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В случае отключения в режиме разгрузка из-за низкой потребности в сжатом воздухе, компрессор может быть повторно запущен, и сможет перейти в режим «нагрузка» в любое время.

Безопасность работы обеспечивается системами автоматического отключения компрессора при перегреве и электрической перегрузке.

18

Компоненты и узлы компрессора DMD ясно показаны на рисунке

Компактная компоновка воздушного компрессора серии DMD обеспечивает легкий доступ ко всем обслуживаемым компонентам, таким как фильтры для жидкости и клапаны управления. Фильтр для входного воздуха также легко доступен для обслуживания.

Элемент сепаратора

Винтовой блок Ремённая передача

Соединительный блок с термостатом и клапаном минимального давления

Рама-основание с системой натяжения ремня

Всасывающий клапан

Теплообменник

19

1 - корпус винтовой пары; 2 -роторная пара; 3 - роликоподшипник; 4 - шарикоподшипник; 5 - корпус подшипника; 6 - уплотнение; 7 - фланец; 8 – редуктор.

Рис. 7 Винтовой блок (типовая схема)

11.2. ВИНТОВОЙ БЛОК, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Воздушные компрессоры DMD имеют одноступенчатый, нагнетательный винтовой компрессорный блок с впрыском масла. Этот блок обеспечивает непрерывное, без пульсаций сжатие воздуха для Ваших потребностей.

Примечание!

По условиям гарантии на компрессоре DMD не разрешается проводить техническое обслуживание или проверку внутренних деталей компрессорного винтового блока.

В случае, если требуется замена масла, то используйте только рекомендованные ЕКОМАК смазывающие вещества.

Предупреждение !

Не снимайте крышки, заглушки или другие компоненты, если компрессор работает или находится под давлением. Прежде чем снимать крышки и заглушки, остановите компрессор и сбросьте давление в системе.

Масло в отстойник заливается через закрытое крышкой отверстие, расположенным ниже уровня бака, чтобы предотвратить переполнение.

Предупреждение!
Смешивание других масел означает

аннулирование всех гарантий.

20

- Входной клапан

- Винтовой блок

- Маслобак

- Датчик температуры

Рис. 8

- Аварийное реле давления

- Рабочее реле давления

- Указатель давления

- Указатель температуры

11.3. ГРУППА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

На панели управления (рис.9) находятся: кнопки пуска, останова, выбора, указатель температуры выпускаемого воздуха, кнопка аварийного останова, лампочка включения питания, счётчик часов наработки, сигнальные

лампочки, указатель давления. Прежде чем запускать компрессор, внимательно прочитайте данный раздел и ознакомьтесь с органами управления и индикаторами, их функциями, а также их местом расположения и использования.

Рис. 9

8

7

1

2

3

9

4

5

6

1.	Кнопка аварийной остановки.

2.	Кнопка ГОТОВНОСТЬ.

3.	Ручка выбора режима.

4.	Часы.

5.	Указатель температуры.

6.Указатель давления.

- Сигнал - перегрузка главного двигателя.

- Сигнал - превышение температуры.

9.	Сигнал - превышение давления выпускаемого
воздуха.

21

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ИНДИКАТОР

EMERGENCY STOP (аварийный останов)

Кнопка START (ГОТОВНОСТЬ)

Ручка SELECTION ( выбор ).

HOUMETER ( часы).

LINE PRESSURE GAUGE

( указатель давления в рабочей

линии).

ФУНКЦИИ

В аварийной ситуации нажмите на кнопку, чтобы остановить компрессор. При нажатии на данную кнопку компрессор остановится незамедлительно. При этом индикатор «Питание ВКЛ» светиться. Кнопка аварийного стопа должна быть отжата, перед тем как компрессор может быть снова запущен.

Нажмите кнопку, чтобы включить эл.питание  компрессора.

Загорается белая лампочка – компрессор готов к запуску.

Используется, чтобы выбрать 1 (ручной ) или 2 ( автоматический ) режим работы. Чтобы включить автоматический режим, поверните переключатель по часовой стрелке на 2 ( автоматически ).

Показывают суммарное количество часов работы компрессора; это полезно для планирования и регистрации технического обслуживания.

Постоянно показывает величину давления в рабочей линии.

Выполняет функции контроля, чтобы убедиться, что в рабочей линии нет давления при первоначальном запуске компрессора.

DISCHARGE TEMPERATURE GAUGE  Контролирует температуру воздуха, выходящего из
( указатель температуры выпускаемого компрессорного блока. Рабочие показания должны
воздуха ).	быть в диапазоне от 82 до 96˚ С. Контакт установлен

на 115˚ С.

Сигнальная лампа “OVERLOAD” ( перегрузка ) – желтая, М1.

Сигнальная лампа “EXTREME TEMPERATURE” (превышение температуры )- желтая, Т1.

Сигнальная лампа “EXTREME PRESSURE” ( превышение давления ) –желтая, Р1.

Указывает, что главный двигатель работает с перегрузкой. Защитное реле остановит компрессор.

Указывает, что рабочая температура выше установленного значения, при этом температурный выключатель выключит компрессор.

Указывает, что рабочее давление выше установленного значения. Защитный выключатель давления остановит компрессор.

12. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

12.1.        ПРОЦЕДУРА        ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗАПУСКА КОМПРЕССОРА

Во время первоначального запуска компрессора должна быть выполнена следующая процедура:

- Внимательно прочитайте предыдущие страницы данного руководства.

- Проверьте, что все подготовительные операции и проверки, описанные в разделе установка, выполнены.

- Откройте запорный клапан на рабочей линии.

- Подайте электропитание на пускатель (кнопка START). Сигнальная лампа ГОТОВНОСТЬ ( электропитание включено ) должна загореться.

- Запустите компрессор, повернув ручку SELECTION ( выбор ) в позицию I.

- Проверьте направление вращения двигателя.

- Проверьте, нет ли вытекания масла /воздуха в трубопроводах внутри и вне компрессора.

- Медленно закройте запорный клапан и проверьте, что переключатель давления установлен правильно. Если установка правильная, то компрессор будет

22

разгружаться при заданном давлении разгрузки, проверьте также установку защитного давления. Если требуются настройки, то обратитесь к параграфу «Регулировка системы управления» в разделе «Техническое обслуживание» данного руководства.

- Осмотрите световую сигнализацию на панели управления и убедитесь, что имеется рабочее давление и рабочая температура.

- Проследите за рабочей температурой. Если рабочая температура превышает 96˚ С, то необходимо проверить систему охлаждения или внешние условия.

- Откройте запорный клапан в рабочей линии.

- На следующий день повторно проверьте температуру сжатого воздуха и отсутствие утечек.

12.2.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА

При последующих запусках после включения эл.питания просто нажмите на кнопку START и поверните ручку SELECTION ( выбор ) в позицию I или 2. Когда компрессор работает, наблюдайте за панелью.

12.3.	ПРОЦЕДУРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы выключить компрессор, просто поверните ручку SELECTION в положение 0.

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Перед началом любой операции над компрессором, отсоедините его от сети и перекройте клапан, который отсекает компрессор от пневмосети, и спустите давление из компрессора, медленно поворачивая крышку залива масла на один поворот. Откручивание крышки откроет вентиляционное отверстие, которое позволит уровнять давление в баке сепаратора с атмосферным. Не снимайте крышку до тех пор, пока давление не уровняется. Также удалите сжатый воздух из трубопроводов открытием клапанов слива конденсата. При спуске давления стойте дальше от клапана и надевайте защитные очки.

После того как Вы прочтете этот раздел, Вы увидите, что программа технического обслуживания воздушного компрессора

минимальна. Периодические проверки будут подсказывать Вам, когда необходимо выполнять процедуры технического обслуживания. Перед техническим обслуживанием прочитайте внимательно данный раздел и позаботьтесь о том, чтобы техническое обслуживание выполнялось уполномоченным персоналом. Это позволить увеличить срок службы Вашего компрессора.

Техническое обслуживание неуполномоченными и неквалифицированными специалистами или работа без соответствующих внешних условий среды приводит к аннулированию гарантии.

Если возникают какие-либо вопросы, не описанные в данном руководстве, пожалуйста, без колебаний обращайтесь в ближайшую уполномоченную техническую службу.

13.2.	ЕЖЕДНЕВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Прежде чем включать компрессор необходимо проверить уровень масла в баке сепаратора. Если уровень слишком низок, просто добавьте необходимое количество масла. Если добавления становятся слишком частыми, это означает, что возникла какая-то неисправность, которая приводит к большим потерям масла..

После того как выполнен стандартный запуск, осмотрите датчики инструментальной панели и убедитесь, что они выдают правильные значения для данной фазы работы. После того как компрессор прогреется, рекомендуется выполнить общую проверку всего компрессора и инструментальной панели, чтобы убедиться, что компрессор работает правильно.

Предупреждение! Не снимайте крышки, заглушки или другие компоненты, если компрессор работает или находится под давлением. Прежде чем снимать крышки и заглушки, остановите компрессор и сбросьте давление в системе.

13.3.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ
ПЕРВЫХ 500 ЧАСОВ РАБОТЫ

- Замена масла.

- Замена масляного фильтра.

13.4.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ
КАЖДЫХ 3000 ЧАСОВ РАБОТЫ ИЛИ РАЗ В
ПОЛГОДА*.

- Замена масла.

- Замена масляного фильтра.

- Замена элемента сепаратора.

- Замена воздушного фильтра.

23

13.5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ КАЖДЫХ 9000 ЧАСОВ РАБОТЫ ИЛИ КАЖДЫЕ 1,5 ГОДА.

- Замените ремень привода.

- Проверьте    и    замените    все    элементы, перечисленные в интервале 3000 часов.

- Установите   следующие   ремкомплекты   при необходимости:

- Ремкомплект соленоидного клапана.

- Ремкомплект впускного клапана.

- Ремкомплект клапана мин. давления.

ОСТОРОЖНО! Чтобы свести к минимуму возможность пробоя элемента фильтра, важно, чтобы заменяющие элементы были только фирмы ЕКОМАК, имели бы соответствующий фирменный знак и номер, так как такие фильтры могут иметь неадекватные или сомнительные диапазоны рабочего давления; заменяемый элемент не должен использоваться повторно.

ОПАСНО! Только надлежащим образом обученный и квалифицированный персонал должен выполнять обслуживание работающего компрессора либо компрессора под напряжением.

13.6..ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ МАСЛА (см. рис. 10)

Слив масла следует производить сразу же после выключения компрессора, когда оно еще горячее, и его проще поменять, т. к. в данный момент масло будет обладать лучшей текучестью.

1.	Остановите компрессор, отсоедините его от сети и
стравите давление.

2.	Поставьте    рядом    емкость,    которую    будете
использовать для слива масла.

3.	Медленно открутите заливную крышку 3.

4.	Открутите   крышку   клапана   слива   масла   4   и
присоедините сливной шланг.

- Откройте клапан слива 4 и слейте масло в емкость.

- После слива масла закройте сливной клапан.

- Закрутите сливную пробку 3.

- Залейте масло. После первоначальной заливки, для избежания воздушной пробки, компрессор должен поработать несколько минут по циклу нагрузка-разгрузка, прежде чем будет установлен правильный уровень.

9. Замените и затяните наполнительную крышку 3.

- Осторожно протрите место соединения фильтра с компрессором, не допуская попадания частиц в компрессор.

- Распакуйте новый фильтр из защитной упаковки.

- Налейте небольшое количество масла на уплотнение фильтра.

- Заворачивайте фильтр, пока уплотнение не соприкоснется с корпусом, затем вручную затяните на пол оборота.

- Запустите компрессор и проверьте наличие подтеканий масла.

13.8.	ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА (см. рис. 10)

- Остановите компрессор, отсоедините его от сети и стравите давление.

- Открутите верхнюю крышку 5 и выньте старый фильтр.

- Установите новый элемент 6.

- Возвратите верхнюю крышку на место

13.9.	ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ ЭЛЕМЕНТА
СЕПАРАТОРА (см. рис. 10)

1.	Остановите компрессор, отсоедините его от
сети и стравите давление.

2.	Открутите резьбовые соединения
сепаратора 1 специальным инструментом.

- Выньте старый картридж 1; поместите его в герметичную упаковку и утилизируйте безопасным способом.

- Очистите посадочные поверхности крышки и корпуса сепаратора.

- Выньте новый сменный картридж сепаратора компании ЕКОМАК из защитной упаковки.

- Налейте небольшое количество масла на уплотнение сепаратора.

7.	Заворачивайте картридж, пока уплотнение не
соприкоснется с корпусом, затем вручную затяните
на пол оборота.

8.	Запустите компрессор и проверьте наличие
подтеканий масла.

13.7. ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА (см. рис. 10)

- Остановите компрессор, отсоедините его от сети и стравите давление.

- Выкрутите фильтр 2, используя соответствующий инструмент.

3.    Поместите   старый    фильтр    в    герметичную упаковку и утилизируйте безопасным способом.

Рис. 10

13.10. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

(см. рис.11)

Прежде чем настраивать систему управления, необходимо определить желаемый диапазон рабочего давления, а также максимальное давление, при котором Ваш компрессор должен работать. Величины давления не должны превышать максимальное рабочее давление, которое указано на заводской табличке компрессора. Следующие разъяснения применимы к типовой установке желаемого диапазона рабочего давления и могут быть применимы ко всем другим рабочим диапазонам

за исключением указанного выше максимального давления.

Запустите компрессор с закрытым отсечным клапаном (или слегка приоткрытом). Компрессор будет совершать ходы между режимами работы под нагрузкой и без нагрузки. Обеспечьте сближение этих двух режимов, слегка открывая отсечной клапан. Следите за датчиком давления в линии и контактами переключателя давления. Когда давление в рабочей линии достигнет установленной величины, контакты переключателя давления должны разомкнуться (начинается выполнение режима без нагрузки).

25

Если контакты переключателя давления не разомкнутся или откроются раньше, чем будет достигнуто желаемое давление, то требуется выполнить настройку установки переключателя давления.

13.11. ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА РЕМНЯ (см. рис. 12)

- Остановите компрессор, отсоедините и заблокируйте все источники электропитания.

- Отверните ограждение ремня.

- Ослабьте натяжение на ремне 3, отпустив болты 2, и вращая регулировочный винт 1 .

- Медленно поворачивайте ремень 3 и аккуратно его снимите, при этом следите за тем, чтобы Ваши пальцы не попали между ремнем и шкивом.

- Установите на место новый ремень той же самой модели, что и первоначальный. Ремень и шкив имеют одинаковые канавки. Совместите эти канавки.

- Обеспечьте некоторое натяжение, вращая регулировочный винт 1.

- Затяните болты 2, которые закрепляют бак сепаратора на раме, и выполните окончательную регулировку натяжения ремня.

- Ремень не должен провисать, когда на него нажато с силой. Благодаря существующей системе натяжения ремня его растяжение сведено к минимуму.

- После регулировки, с использованием соответствующих измерительных инструментов, необходимо проверить поверхности обоих шкивов на одинаковость их расположения.

- Выполните сборку в обратном порядке. Не забудьте установить ограждение.

- Проверьте затяжку всех винтов и гаек.

- Подведите электропитание к компрессору и запустите его. Проверьте направление вращения и измените его, если необходимо.

Рис.12. Регулировка натяжения ремня

14. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Всегда помните, что в первую очередь необходимо выполнить следующие действия:

- Проверить провода (не отсоединились и не разболтались ли они).

- Проверить, не повреждены ли трубопроводы.

- Проверить, не повреждены ли детали вследствие нагрева или короткого замыкания, что обычно заметно по изменению окраски и по запаху.

Если проблема остается нерешенной после выполненных рекомендованных проверок, то обратитесь в ближайшее представительство ЕКОМАК.

Предупреждение !

Позаботьтесь о том, чтобы любые ремонтные работы, техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей выполнялись только квалифицированным персоналом или теми, кто знает что нужно делать, либо представителями нашей компании.