Инструкция по эксплуатации

Пылесос AS 20

Пылесос AS 30

Пылесос AS 50

Сухая уборка.

- Установите тканевый фильтр в бак (рис. 5)

- Установите крышку на бак и зафиксируйте ее при помощи запоров (рис. 4)

- Присоедините гибкий шланг к входному патрубку (рис. 1)

- Соберите жесткие удлинители и присоедините их к другому концу гибкого шланга (рис. 2)

- Выберите и установите наиболее подходящие аксессуары (рис. 2, рис. 9)

- Вставьте штепсельную вилку в розетку и затем включите пылесос (рис. 7)

- Если имеется бумажный мешок, то установите его в бак и закрепите его дефлектор (рис. 14)

Влажная уборка.

- Удалите из бака тканевый фильтр (рис. 5)

- Установите крышку на бак и зафиксируйте ее при помощи запоров (рис. 4)

- Присоедините гибкий шланг к входному патрубку (рис. 1)

- Соберите жесткие удлинители и присоедините их к другому концу гибкого шланга (рис. 2)

- Установите насадку для сбора влаги (рис. 9)

- Вставьте штепсельную вилку в розетку и затем включите пылесос (рис. 7)

Инструкции

- Части используемые в упаковке, могут представлять опасность. Храните их в местах недоступных для детей и животных.

- Использование данного пылесоса в целях, не описанных в настоящей инструкции по эксплуатации, может представлять опасность, поэтому является не допустимым.

- Во время работы пылесоса насадку следует держать вдали от тела, в особенности от таких чувствительных зон, как: глаза, уши и рот.

- Перед началом эксплуатации убедитесь, что пылесос собран правильно.

- Убедитесь, что используемая розетка полностью подходит к штепсельной вилке аппарата.

- Перед началом эксплуатации убедитесь что, напряжение в Вашей сети электропитания соответствует указанному на информационной табличке аппарата.

- Не допускается работа аппарата в легковоспламеняющихся и агрессивных средах.

- Во время работы никогда не оставляйте аппарат без присмотра.

- Никогда не производите текущий ремонт без предварительного отключения аппарата от сети электропитания. В противном случае компания производитель снимает с себя какую-либо ответственность за возможный ущерб.

- Запрещается тянуть за пылесос или за электрокабель для отключения аппарата от сети электропитания.

- Не допускается мойка пылесоса струей воды высокого давления.

- Время от времени проверяйте кабель электропитания и аппарат на наличие повреждений. В случае наличие повреждений, немедленно выключите аппарата, отключите его от сети электропитания и обратитесь с сервисный центр. В противном случае компания производитель снимает с себя какую-либо ответственность за возможные последствия.

- Внимательно следите за состоянием электрокабеля. Ежедневно производите проверку электрокабеля перед началом работы.

- Не допускается использование аппарата для сбора воды из контейнеров, бочек и т.д.

- Перед началом сбора влаги проверьте, чтобы поплавок позиции С не был поврежден и что-либо мешало бы его перемещению, т. к. это может помешать его подъему. Функция поплавка – останавливать всасывание, когда резервуар переполнен.

- Если машина перевернулась, то перед тем, как ее поднять, нужно ее отключить от сети электропитания.

- Если из аппарата выливается жидкость, то немедленно выключите его.

- Не используйте агрессивные растворители и моющие средства.

- Сервис и ремонт должны производиться только квалифицированным персоналом. Замена деталей должна производиться только на оригинальные.

- Производитель не несет ответственность за вред, нанесенный людям вследствие использования аппарата не по назначению.