УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ

# ВК75

# ВК100

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4383000700

## ВК75

| Технические характеристики | ВК-75-5 | ВК75-8 | ВК75-10 | ВК75-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее давление, бар | 5 | 8 | 10 | 13 |
| Винтовой блок | CF90D2 |
| Число оборотов вала компрессора, мин-1 | 6552 | 6085 | 5566 | 4859 |
| Производительность, л/мин | 9100 | 8500 | 7700 | 6700 |
| Размер выходного патрубка, дюйм | 1 1/2" |
| Кол-во масла, л | 51 |
| Разница температур воздуха на входе и выходе, (С | +7 |
| Кол-во переносимого тепла / энергия вторичного использования, ккал/ч | 39000 |
| Кол-во воздуха, потребляемое компрессором для всасывания и охлаждения, м3/ч | 8600 |
| Содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 |
| Марка электродвигателя | RА250М2У3 380/660 IМ1002 |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 55 (75) |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 56 |
| Параметры сети питания, В/Гц/ф | 380/50/3 |
| Степень защиты, IP | 55 |
| Класс изоляции | F |
| Исполнение | S1 |
| Величина тока при полной нагрузке, A | 110 |
| Максимальное число запусков в час | 10 |
| Допустимый интервал температур в помещении, (мин/макс), (С | 5(/40( |
| Уровень шума на расстоянии 1м, дБ(А) | 77 |
| Максимальная рабочая температура , (С | 103 |
| Калибровка термореле двигателя, А | 51 … 76 |
| Калибровка клапана безопасности, бар | 12 |
| Масса, кг | 1200 |
| Габариты, мм | 1850х1300х1900 |

ВК 100

| Технические характеристики | ВК100-7 | ВК100-8 | ВК100-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее давление, бар | 7 | 8 | 10 |
| Винтовой блок | CF90LD1 |
| Число оборотов вала компрессора, мин-1 | 6437 | 6234 | 5751 |
| Производительность, л/мин | 12000 | 11500 | 10000 |
| Размер выходного патрубка, дюйм | 1 1/2" |
| Кол-во масла, л | 51 |
| Разница температур воздуха на входе и выходе, (С | +7 |
| Кол-во переносимого тепла / энергия вторичного использования, ккал/ч | 52000 |
| Кол-во воздуха, потребляемое компрессором для всасывания и охлаждения, м3/ч | 9700 |
| Содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 |
| Марка электродвигателя | RА280М2У3 380/660 IМ1002 |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 75 (100) |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 79,5 |
| Параметры сети питания, В/Гц/ф | 380/50/3 |
| Степень защиты, IP | 55 |
| Класс изоляции | F |
| Исполнение | S1 |
| Величина тока при полной нагрузке, A | 145 |
| Максимальное число запусков в час | 10 |
| Допустимый интервал температур в помещении, (мин/макс), (С | 5(/40( |
| Уровень шума на расстоянии 1м, дБ(А) | 77 |
| Максимальная рабочая температура, (С | 103 |
| Калибровка термореле двигателя, А | 76 … 113 |
| Калибровка клапана безопасности, бар | 12 |
| Масса, кг | 1330 |
| Габариты, мм | 1850х1300х1900 |

## ВК100

| Технические характеристики | ВК100-7 | ВК100-8 | ВК100-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее давление, бар | 7 | 8 | 10 |
| Винтовой блок | CF90LD1 |
| Число оборотов вала компрессора, мин-1 | 6437 | 6234 | 5751 |
| Производительность, л/мин | 12000 | 11500 | 10000 |
| Размер выходного патрубка, дюйм | 1(1/2 |
| Кол-во масла, л | 51 |
| Разница температур воздуха на входе и выходе, (С | +7 |
| Кол-во переносимого тепла / энергия вторичного использования, ккал/ч | 52000 |
| Кол-во воздуха, потребляемое компрессором для всасывания и охлаждения, м3/ч | 8600 |
| Содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 |
| Марка электродвигателя | RА280S2У3 380/660 1М1002 |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 75 (100) |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 79,5 |
| Параметры сети питания, В/Гц/ф | 380/50/3 |
| Степень защиты, IP | 55 |
| Класс изоляции | F |
| Исполнение | S1 |
| Величина тока при полной нагрузке, A | 145 |
| Максимальное число запусков в час | 10 |
| Допустимый интервал температур в помещении, (мин/макс), (С | 5(/40( |
| Уровень шума на расстоянии 1м, дБ(А) | 77 |
| Максимальная рабочая температура компрессора, (С | 103 |
| Калибровка термореле двигателя, А | 100 |
| Калибровка клапана безопасности, бар | 12 |
| Калибровка реле давления, бар | 7 | 8 | 10 |
| Масса, кг | 1330 |
| Габариты, мм | 1850х1300х1900 |

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Внимание!

Внимательно ознакомьтесь с техдокументацией, инструкцией по эксплуатации и правилам техники безопасности.

Большинство несчастных случаев при эксплуатации компрессорной техники происходит из-за несоблюдения правил безопасности. Не допускайте возникновения опасных ситуаций и соблюдайте соответствующие правила техники безопасности.

Основные правила безопасности перечислены в следующем разделе данной главы.

Правила безопасности.

1. Монтаж и запуск в эксплуатацию компрессорной установки должен производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск по обслуживанию электроустановок напряжением до 1000В. К обслуживанию допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию, ознакомленные с ее устройством и правилами эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности и оказанию первой помощи.

2. Установку необходимо расположить на плоской горизонтальной поверхности пола.

3. Не допускать воздействия на установку атмосферных осадков.

4. В помещении, где расположена установка, обеспечить хорошую вентиляцию (проветривание), следя за тем чтобы температура окружающего воздуха поддерживалась между плюс 5 (С и плюс 40 (С.

5. Всасываемый компрессором воздух не должен содержать пыли, паров любого вида, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов, распыленных растворителей или красителей, токсичных дымов любого типа.

6. В случае критических помещений (присутствие частиц пыли различного рода) необходимо чаще заменять воздушные фильтры. Значительное снижение пропускной способности фильтров может привести к перегреву и выключению компрессорной установки.

7. Использование установки строго ограничено сжатием воздуха, поэтому она не может быть использована для каких-либо иных газов.

8. Производимый компрессором сжатый воздух без последующей специальной фильтрации не может использоваться для фармацевтических, пищевых или санитарных целей.

9. Использование сжатого воздуха для различных целей потребителя обусловлено знанием и соблюдением норм, предусмотренных в каждом из таких случаев.

10. При подсоединении установки к линии распределения, либо исполнительному устройству необходимо использовать пневмоарматуру и трубопроводы соответствующих размеров и характеристик (условный проход, давление и температура).

11. Сжатый воздух представляет собой энергетический поток и поэтому является потенциально опасным. Трубопроводы, содержащие сжатый воздух, должны быть в исправном состоянии и соответствующим образом соединены. Перед тем как установить под давление гибкие трубопроводы, необходимо убедиться, что их окончания прочно закреплены.

12. Для перемещения установки (полностью отключенной) необходимо использовать только рекомендуемые средства.

13. Перед началом работы необходимо проверить:

- отсутствие внешних повреждений;

- правильность подключения к питающей сети и заземлению;

- целостность и надёжность крепления узлов, стенок корпуса;

- целостность и исправность клапана предохранительного, органов управления и контроля.

14. Для технических проверок пользоваться настоящим руководством по эксплуатации, "Правилами устройства электроустановок" и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

15. По завершении ремонтных работ установить на свои места узлы и детали, соблюдая при включении те же меры предосторожности, что и при первом запуске.

16. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с транспортной маркировкой на таре.

17. Утилизация использованных масел и конденсатов должна осуществляться с соблюдением соответствующих нормативов в силу того, что эти продукты загрязняют окружающую среду.

18. При эксплуатации установки должны соблюдаться "Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий ППБ РБ 1.01-94".

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- приступать к работе, не ознакомившись с настоящим паспортом;

- эксплуатировать установку без заземления в соответствии с ПУЭ;

- эксплуатировать установку с неисправными или отключенными устройствами защиты;

- вносить какие-либо изменения в электрическую или пневматическую цепи установки или их регулировку. В частности изменять значение максимального давления сжатого воздуха и настройку клапана предохранительного;

- включать установку  при снятых стенках обшивки корпуса компрессорного агрегата;

- при проведении технического обслуживания - прикасаться к сильно нагревающимся деталям (корпус компрессора, радиатор, детали нагнетательного воздухопровода и маслопровода, рёбра охлаждения электродвигателя), непосредственно после отключения установки;

- прикасаться к установке мокрыми руками или работать в сырой обуви;

- направлять струю сжатого воздуха на себя или находящихся рядом людей;

- допускать в рабочую зону посторонних лиц;

- производить окрасочные работы в помещении компрессорной при включенной установке;

- хранить керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости в зоне размещения установки;

- производить ремонтные работы на установке, включенной в сеть или при наличии давления в магистрали;

- транспортировать установку под давлением;

- эксплуатировать установку, не проведя очередного технического обслуживания.

Введение.

Данные компрессоры изготовлены в соответствии с действующими нормами безопасности. Необходимо внимательно изучить данную инструкцию для соблюдения правил эксплуатации компрессора. Несоблюдение инструкций, либо неправильное вмешательство или использование неоригинальных запчастей ведет за собой автоматическое аннулирование гарантии. Оставляем за собой право вводить в целях усовершенствования любые дополнительные изменения в конструкцию без предварительного предупреждения.

Корпус сепаратора, который находится внутри машины, сконструирован в соответствии с «Директивой Совета ЕЭС “О сертификации сосудов под давлением 87/404/ЕЭС”».

Компрессор предназначен для производства только сжатого воздуха и не может быть использован для производства чего-либо другого.

Общий контроль.

- Освободить компрессор от упаковки, убедиться в отсутствии явных дефектов и в случае их обнаружения немедленно обратиться к транспортировщику.

- Проверить наличие инструкции по эксплуатации и гарантийного талона с датой и штампом продавца.

- Проверить наличие документации на имеющийся масляный ресивер и предохранительный клапан.

- Вся документация должна быть сохранена.

Внутренний контроль.

- Открыть передние двери, имеющие замок.

- Осуществить визуальный контроль отсутствия течей масла.

- Проверить уровень масла через соответствующее окно (Рис.1).

Уровень масла может быть не ниже нижнего глазка уровня (Рис.1).

Рекомендуется приобрести масло, используемое в компрессоре для дальнейшего долива и замены, а также запчасти, необходимые для техобслуживания (масляный фильтр, воздушный фильтр, фильтр сепаратора).

Установка.

Освободить компрессор от поддона, на котором он фиксируется с помощью блокировочных винтов, обеспечивающих транспортировку, и поднять его с помощью подъемника, имеющего минимальную длину вил 1000 мм (Рис.2).

Нет необходимости предусматривать специальный фундамент или основание, достаточно установить компрессор на ровную поверхность. Помещение, в котором будет устанавливаться винтовой компрессор должно быть просторным, хорошо проветриваемым, без пыли, защищенное от атмосферных осадков. Пол должен иметь покрытие, исключающее образование пыли.

Компрессор потребляет большое количество воздуха необходимого для его внутренней вентиляции; присутствие в помещении большого количества пыли приводит к нарушению работы компрессора.

Часть пыли всасывается через воздушный фильтр, вызывая его быстрое засорение, а другая часть оседает на различных узлах установки, в том числе на охлаждающем радиаторе, затрудняя теплообмен.

Таким образом, уборка помещения в котором установлен компрессор является одним из определяющих факторов для обеспечения нормального функционирования оборудования, позволяя избегать больших затрат на его обслуживание. Для облегчения доступа к компрессору, для проведения его обслуживания и создания достаточного воздухообмена, желательно иметь вокруг него достаточное пространство (Рис.3).

Необходимо, чтобы помещение имело доступ внешнего воздуха вблизи пола и выход у потолка с целью обеспечения естественного воздухообмена. Если это невозможно, необходимо установить вентиляторы или вытяжки, которые гарантируют воздухообмен на 20% превышающий объем необходимый для охлаждения (Рис.4).

После установки компрессора необходимо убедиться, что:

- компрессор установлен на горизонтальной, ровной поверхности пола;

- имеются соответствующие передающие устройства для теплового обмена и повторного использования горячего воздуха и их регулирования в зависимости от температуры окружающей среды;

-окружающая среда в зоне всасывания и расположения  компрессора не содержит воспламеняющихся,  взрывоопасных и коррозионноактивных газообразных и иных веществ.

1. Температура окружающей среды.

Для работы компрессора необходимо, чтобы температура окружающей среды не была ниже +5(С и не выше +40(С.

Работа при более низкой температуре заблокирована программируемым контроллером.

Эксплуатация оборудования при температурах, превышающих максимальное значение не обеспечивает нормальный теплообмен, что приводит к увеличению температуры масла и вызывает включение термозащиты, которая блокирует работу компрессора в связи с перегревом смеси воздух/масло на выходе из винтовой пары.

Максимальная допустимая температура масла работающего компрессора 103(С.

Отклонение от указанной температуры приводит к блокировке программы контроллера.

2. Электропитание.

Удостоверьтесь, что ваша электросеть рассчитана на ток, по крайней мере, в два раза превышающий ток, потребляемый электродвигателем.

Линия электропитания четырёхпроводная – трёхфазные провода плюс нулевой заземляющий.

Используйте только кабель в пожаробезопасной оплетке с минимально допустимым сечением, описанным в таблице 1.

Таблица 1

|  | Потребляемая мощность | Текущее поглощение | Минимальное сечение кабеля (медь) | Напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип машины | kW | A | mm | V |
| ВК75 | 56 | 110 | 35 | 380 |
| ВК100 | 79,5 | 150 | 70 | 380 |

Питающие провода необходимо пропустить через заднюю панель, а потом зафиксировать кабельными вводами  внутри электрического блока. (Рис.5, Рис.6).

Подсоединить заземляющий провод к специальному разъему заземления внутри электрощита,

обозначенному символом         .

Все компрессоры серии «ВК» снабжены системой, осуществляющей запуск двигателя по схеме звезда - треугольник.

Напряжение сети должно соответствовать приведённому в таблице 1; допускается колебание напряжения не более ±5% (Рис.7).

Электрощит имеет конструкцию, отвечающую международным нормам и требованиям технической безопасности.

Он установлен внутри блока соответствующего спецификации IP55 с внешним рубильником.

Электросеть должна соответствовать нормам ПТБ ПТЭ кабелем с сечением соответствующей данной мощности.

Обязательно требуется установка в сетевой линии компрессора автоматического магнитно-термического выключателя соответствующей мощности.

Все работы в электроустановке должны выполняться квалифицированным электротехническим персоналом.

Необходимо, чтобы вентиляция осуществлялась, в соответствии со схемой (Рис.9).

Перед началом работы необходимо закрыть все панели.

Если компрессор был выключен кнопкой «Стоп» на панели управления, необходимо выждать 6 минут перед повторным включением (время задержки для спуска воздуха из сепаратора и воздушного внутреннего контура).

При необходимости обесточить компрессор – выключите рубильник.

3. Использование горячего воздуха.

Возможно использование горячего воздуха полученного в процессе работы компрессора для отопления помещений либо для других целей.

Необходимо, что бы площадь сечения вытяжной вентиляции была больше площади сечения теплообменника компрессора, так же необходимо что бы она была оборудована вентилятором для поддержания воздушного, постоянного потока при превышении длинны трубопровода вытяжной вентиляции 2-х метров.

4. Квалификация персонала.

Все операции установки и включения должны производиться специально подготовленным обслуживающим персоналом ответственным за техническое обслуживание компрессора.

Установка оборудована микропроцессорным контроллером, обеспечивающим контроль и отображение всей технической информации: о работе компрессора, необходимости технического обслуживания и аварийных ситуациях.

Обслуживающий персонал при управлении компрессорной установкой должен изучить руководство пользователя контроллера Logik 20а (см. Приложение).

5. Пневматические соединения.

Присоединение винтового компрессора к пневмомагистрали рекомендуется выполнять с помощью гибкого армированного трубопровода с номинальным диаметром не ниже чем на выходе компрессора (1”1/2G).

Объем ресивера, присоединенного к компрессору, должен соответствовать производительности компрессора.

Рекомендуется установка после ресивера осушителя с фильтрами очистки (QF, PF, HF, CF) для очистки и осушки сжатого воздуха.

Включение.

Внимание: При первом включении винтового компрессора убедитесь, что направление движения винтовой пары правильное, стрелка (указатель) расположена на винтовой паре либо на кожухе ременной передачи либо на корпусе компрессора. Компрессор оборудован электронным управлением, в случае неправильного подсоединения к электросети выдаст ошибку на панели приборов.

В этом случае необходимо поменять местами две фазы в электрощите.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки изделия приведена в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Установка компрессорная | 1 |  |
| Установка компрессорная. Паспорт. | 1 |  |
| Ключ 7812 - 0376 З9 ГОСТ11737 - 93 | 2 |  |
| Комплект тары и упаковки | 1 |  |

ВНИМАНИЕ: В конструкции компрессорной установки не предусмотрено блока удаления влаги и конденсата из сжатого воздуха, поэтому необходимо после установки сжатый воздух пропускать через фильтр-влагоотделитель во избежание попадания влаги в сеть и к потребителю. Для более эффективной работы рекомендуется применять фильтр-влагоотделитель с производительностью в несколько раз превышающей производительность компрессора.

В случае если потребитель нуждается в особо обработанном воздухе (высокие требования по содержанию остатков частиц влаги, масла, механических примесей и запаха), рекомендуется применять дополнительный осушитель воздуха холодильного (с циклом охлаждения) или адсорбционного типа, а также фильтры различной степени очистки от механических примесей и запаха.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

Компрессорная установка модели ВК75, ВК100 - представляет собой компактную машину для производства сжатого воздуха, выполненную в шумопоглащающем корпусе и состоящую из следующих основных агрегатов, узлов и деталей: винтовой блок; блок всасывающий; электродвигатель; радиатор; маслоотделитель с сепараторами и клапаном минимального давления; фильтра масляного; термостата; фильтра воздушного; шкафа с электроаппаратурой и устройствами защиты; панели управления, с размещенными на ней органами управления, программируемым контроллером и сигнальной аппаратурой.

Общий вид установки показан на листе 1 и рис 11. Рекомендуемая схема комплектной компрессорной станции на базе установки ВК100 - показана на рис. 16, схема функциональная компрессорной установки представлена на рис. 11, схема электрическая принципиальная  -  на рис. 14.

1   -   Воздушно-масляный радиатор  -  двухсекционный, комбинированный, выполняет функции охлаждения масла и предварительного охлаждения воздуха на выходе из компрессора. Радиатор охлаждается проходящим через него потоком воздуха, который нагнетается внутрь корпуса установки вентилятором, установленном на втором конце вала электродвигателя привода компрессора.

2   -   Термостат состоит из запорного плунжера и термочувствительного глицеринового элемента, изменяющего свой объем в зависимости от температуры масла и смонтирован в корпусе на котором также установлен фильтр масляный.

При достижении рабочей температуры масла выше плюс 71 (С  происходит расширение термочувствительного элемента, от воздействия которого запорный плунжер открывает канал для поступления масла в радиатор – теплообменник. Основной функцией термостата является поддержание минимальной температуры нагнетаемого масла (не ниже 71 (С), во избежание образования конденсата в масле за счет влаги, присутствующей во всасываемом воздухе, что может привести к изменению его смазывающих свойств и увеличению процентного содержания масла в сжатом воздухе.

3   -   Фильтр воздушный, впускной, разборный состоит из металлического корпуса и сменного бумажного фильтрующего элемента, обеспечивающего тонкость фильтрации до 25 мкм. Функция, которую выполняет воздушный фильтр, является чрезвычайно важной – это предотвращение попадания загрязняющих частиц  в зону винтовой пары и систему смазки. Некачественное обслуживание воздушного фильтра приводит к уменьшению срока службы компрессора.

4   -  Электродвигатель в исполнении с двухсторонним валом предназначен для приводов компрессора и вентилятора системы охлаждения.

5   -   Ремень привода является поликлиновым. Он обеспечивает передачу крутящего момента от вала двигателя к валу винтового блока.

6   -  Натяжное устройство состоит из верхней подвижной и нижней  неподвижной плит. Перемещение верхней плиты, на которой установлен винтовой блок, производят винтом. Для более точного направления в верхней плите запрессована шпонка, в нижней выполнен паз.

7  - Клапан минимального давления, установленный на линии нагнетания, предназначен для поддержания минимального давления в пределах 0,2…0,4 МПа внутри корпуса компрессора до тех пор, пока давление в распределительной сети  не уравняется с давлением внутри компрессора. Одновременно этот клапан выполняет функцию обратного клапана, блокируя компрессор от распределительной сети во время его останова или работы на холостом ходу.

Кран удаления (слива) масла расположен в нижней части корпуса маслосборника и предназначен для слива масла при его замене, выполняемой через определенное время работы. Кран удаления масла также позволяет производить периодический контроль наличия в масле конденсата влаги и его удаление.

ВНИМАНИЕ: Выполнять действия с краном удаления масла разрешается только при отсутствии давления внутри маслосборника, при отключенной установке

8	   - Фильтр масляный, неразборный, изготовлен в металлическом корпусе. Он расположен в начале контура смазки и предотвращает попадание твердых частиц на рабочие поверхности винтов и подшипников. Он легко демонтируется при техническом обслуживании. Его замена необходима после выработки часов, указанных в разделе – "ТО", а частота замены напрямую зависит от технического обслуживания воздушного фильтра и от качества масла.

9   -   Фильтр – маслоотделитель (сепаратор), специальный, неразборный, завершает операцию отделения (сепарации) масла от сжатого воздуха и обеспечивает остаточный процент масла в сжатом воздухе в пределах 3 мг/м3, не более. Высокая пропускная способность фильтра – сепаратора зависит от качества масла и его рабочей температуры.

10   -   Маслоотделитель выполняет следующие функции:

- служит резервуаром для масла системы смазки и охлаждения компрессора, на котором расположены - маслозаливная горловина, кран удаления масла, смотровые окна контроля уровня масла, клапан предохранительный;

- служит корпусом на котором смонтирован блок маслоотделителя, состоящий из фильтра- маслоотделителя, клапана минимального давления.

ВНИМАНИЕ: Отвинчивать пробку разрешается только при отсутствии давления внутри корпуса маслосборника при отключенной установке.

Клапан предохранительный – пневматический, осуществляет защиту корпуса маслосборника от превышения давления, по причине: "засорения" фильтра-сепаратора; неисправности клапана минимального давления; неисправности датчика давления и др.

Горловина маслозаливная расположена на корпусе маслосборника и закрыта пробкой с конической резьбой. Уровень масла контролируется при помощи 2-х смотровых маслоуказателей, расположенных под горловиной. Уровень масла на неработающей (холодной) установке всегда должен быть выше нижнего смотрового окна. Максимальный уровень масла  -  выше центральной метки верхнего - маслоуказателя, которое выполняет также и функцию контроля перелива.

Смотровые окна контроля возврата масла - предназначены для визуальной оценки  количества масла на возврате из фильтров – сепараторов. Определенная часть масла, задержанного в маслоотделяющем фильтре–сепараторе, собирается на его дне и должна быть возвращена в масляный контур. Масло возвращается через маслозаборную трубку в ту часть компрессора, в которой установлено более низкое давление. Важность этого узла заключается в том, что он позволяет проверить эффективность работы маслоотделяющих фильтров-сепараторов, которая снижается при увеличении количества масла.

11   -   Блок всасывающий воздушный выполняет функцию подачи воздуха в камеру сжатия и предотвращает выброс наружу сжатого воздуха и масла в момент останова компрессора при любом давлении подачи сжатого воздуха. Переключение блока всасывающего в режим "Загрузка" или "Холостой ход" осуществляется при помощи клапанов электромагнитных, которые управляются программируемым контроллером от сигнала датчика давления.

Через 3 - 5 секунд после "разгона" электродвигателя до требуемых оборотов клапан загрузки открывается (холостого хода – закрывается), обеспечивая подачу воздуха в винтовой блок.

При достижении максимального рабочего давления клапан холостого хода открывается, сбрасывая всасываемый компрессором воздух по трубке в полость блока всасывающего; и клапан загрузки закрывается, прекращая тем самым доступ воздуха в блок всасывающий. Компрессор продолжает работать в холостом режиме  при отсутствии потребления воздуха, что также облегчает его переход в режим "Загрузка" при соответствующем сигнале датчика давления.

12   -   Винтовой блок предназначен для выработки сжатого воздуха. В установке применен компрессорный винтовой блок фирмы GHH-RAND, с впрыском масла. В чугунном литом корпусе компрессора расположены: винтовая группа, пропускные каналы для воздуха и масла, присоединительные фланцы.

- Воздушно масляный радиатор.

- Термостат.

- Фильтр воздушный.

- Электродвигатель.

- Ремень привода.

- Натяжное устройство.

- Клапан минимального давления.

- Фильтр масляный.

- Фильтр-маслоотделитель (сепаратор).

- Маслоотделитель.

- Блок всасывающий.

- Винтовой блок.					Рис. 11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверка натяжения ремня

Во время первых 50 часов эксплуатации необходимо обратить особое внимание на натяжение ремня и не допустить  его проскальзывания, которое можно обнаружить по характерному свисту.

При каждом техническом обслуживании следует проверять натяжение согласно схеме    рис. 12. Работы проводятся после отключения компрессора от электрической сети, используя вводной выключатель, примите меры безопасности от случайного включения. Снимите боковую стенку и ограждение шкивов.

Натяжение ремня в ВК100 отрегулировано верно, если при приложении силы Q, равной  240 Н прогиб ветви  f будет составлять 9-10 мм (рис. 12). Для ВК75 приложенная сила должна составлять 150 Н, прогиб 8-9 мм.

При отклонении показаний замеров выполняются следующие операции:

- Отвернуть на несколько оборотов контровочную гайку 1;

- Ослабить  на пол-оборота четыре гайки 2 крепления верхней плиты;

- Поворотом регулировочного винта 3 в нужную сторону получить требуемое значение прогиба. Вращением винта по часовой стрелке, если смотреть со стороны головки винта, ремень натягивается, против часовой стрелки - ослабляется;

- Действуя в обратном порядке зафиксировать положение блока.

Рис.12

| Программное техническое обслуживание | Еженедельная | Ежемесячная | Каждые 500 часов | Каждые 1500 часов | Каждые 3000 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль уровня масла | ● |  |  |  |  |
| Очистка радиатора |  | ● |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  | ● |  |  |
| Замена фильтра воздушного |  |  |  | ● |  |
| Замена масла |  |  |  |  | ● |
| Замена фильтра масляного | Внимание! Перед началом работ по техобслуживанию убедитесь, что компрессор отключен от сети электропитания. | ● |
| Замена фильтра сепаратора |  | ● |

Внимание! Первую замену масла и масляного фильтра необходимо провести через 500 ч работы.

Перечень сменных частей, применяемых при ТО

| Код | Наименование | Применяемость |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВК75 | ВК100 |
| 4052407003 4051008502 4060200600 4093200600 4303146602 4303147103 см. раздел ТО (стр. 15) | Фильтр масляный, шт. Фильтр масляный, шт. Фильтр – маслоотделитель (сепаратор), шт. Патрон фильтра воздушного, шт. Ремень, шт. Ремень, шт. Масло, л. | 1 2 1 1 51 | 1 2 1 1 51 |

Техническое обслуживание каждые 1500 часов

Замена воздушного фильтра

- Отключите компрессор, используя выключатель.

- Откройте переднюю дверку, обеспечивающую доступ к фильтру.

- Отвернуть гайку-барашек, фиксирующую крышку корпуса воздушного фильтра и снять крышку.

- Вынуть патрон фильтра из корпуса и установить новый.

- Установить крышку на прежнее место и зажать гайку-барашек, убедившись в отсутствии перекосов.

Техническое обслуживание каждые 3000 часов

Замена масляного фильтра

Проводить замену масляного фильтра через 3000 часов эксплуатации и при каждой замене масла.

Внимание: Масло очень горячее, поэтому проводите замену фильтра осторожно для избежания ожогов.

Тщательно выполняйте приводимые ниже инструкции по замене масляного фильтра.

- Отключите компрессор, используя  выключатель.

Отключите также сетевой рубильник  для избежания  случайного включения компрессора при техническом обслуживании.

- Убедитесь, что давление масла на манометре, расположенном на контрольной панели, показывает 0.

- Откройте переднюю дверку, обеспечивающую доступ к фильтру.

- Проворачивайте масляный фильтр против часовой стрелки.

- Соберите в емкость масло, вытекающее при замене фильтра.

- Перед установкой нового фильтра тщательно очистите резьбовое соединение.

- Перед установкой нового фильтра заполните его новым маслом и нанесите слой масла на прокладку фильтра.

- Заворачивайте масляный фильтр руками, без использования инструментов, так как они могут повредить корпус масляного фильтра.

- Закройте переднюю дверку.

- Включите компрессор для проверки.

- При замене фильтра следите за уровнем масла в компрессоре.

Проверка уровня масла и доливание.

Визуально проверяйте уровень масла через смотровое стекло, находящееся на передней дверке компрессора.

Уровень масла необходимо контролировать каждую неделю, когда компрессор интенсивно эксплуатируется.

При низком уровне масла поступайте следующим образом:

Отключите компрессор, используя выключатель.

Отключите также сетевой рубильник и примите меры  для избежания случайного включения компрессора при техническом обслуживании.

Доливание масла

После отключения компрессора убедитесь, что давление масла на манометре расположенном на контрольной панели, показывает 0.

Следуйте приводимым ниже рекомендациям:

- Откройте переднюю дверку.

- Свинтите пробку горловины маслоотделителя.

- Долейте масло до максимального уровня, проверяя его уровень через смотровое стекло верхнего уровня (см. рис.1).

- Закрутите пробку маслоотделителя.

- Закройте переднюю дверку.

При использовании другого типа масла необходимо полностью слить старое масло из компрессора, а также заменить масляный фильтр и фильтр сепаратора.

Никогда не смешивайте вместе разные типы масла.

Если можно, всегда применяйте один и тот же тип масла, который рекомендует производитель, или типы масла, указанные в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию компрессора.

Компрессор поставляется с маслом "Shell Corena D46”.

# Замена фильтра сепаратора

Проводить замену фильтров сепаратора через 3000 часов эксплуатации.

Отключите компрессор, используя выключатель.

- Отключите также сетевой рубильник  для избежания случайного включения компрессора при техническом обслуживании.

- Убедитесь, что трубопровод компрессора, подающий сжатый воздух, перекрыт.

- Убедитесь, что давление в подающем трубопроводе и в компрессоре равно 0.

Откройте переднюю дверку компрессора, обеспечивающую доступ к сепаратору.

Снимите фильтры отворачиванием против часовой стрелки.

Внимание: не чистите фильтр, и не используйте его повторно, устанавливайте только новый фильтр.

Вставьте новые фильтры поворачиванием их по часовой стрелке, предварительно смазав прокладки маслом.

Компрессор можно включить только после проверки, что все выше перечисленные операции были правильно выполнены.

Через смотровое стекло проверьте уровень масла: при необходимости долейте масло до максимального уровня.

Замена масла (в маслоотделителе)

Проводить замену масла через 3000 часов или после года эксплуатации.

Тщательно выполните следующие операции:

- Отключите компрессор, используя выключатель.

Отключите также сетевой рубильник  для избежания случайного включения  компрессора при техническом обслуживании.

- Убедитесь, что давление масла на манометре, расположенном на контрольной панели, показывает 0.

- Откройте переднюю дверку, обеспечивающую доступ к маслоотделителю

- Медленно откройте кран, расположенный под маслоотделителем и слейте масло в емкость.

- Когда масло полностью сольется, закройте кран и залейте новое масло через заливную горловину до верхнего уровня (Рис. 1). Установленное количество масла: 51 л.

- Завинтите пробку.

- Подождите 5 минут и проверьте уровень масла при работающем компрессоре.

- При каждой замене масла в сепараторе требуется замена масляного фильтра и фильтров маслоотделителя.

Рекомендуется, чтобы вышеперечисленные операции производил квалифицированный,  уполномоченный компанией-производителем.

Рекомендуемые смазочные материалы.

Всегда используйте высококачественные компрессорные масла с приблизительно         46 с СT при 40(С и пределом текучести, по крайней мере, при –8+10(С.

Точка воспламенения должна быть выше +200(С.

Компрессор поставляется с маслом «SHELL CORENA D46».

Никогда не смешивайте вместе разные типы масла.

Приводим список альтернативных типов масла, которые могут использоваться в компрессоре:

| ESSO | KUEHLOEL 46 |
| --- | --- |
| BP | ENERGOL THB 46 |
| SHELL | CORENA OIL S46 |
| TOTAL | PRESLIA 46 |
| DUCKHAMS | ZIRCON 46 |

Панель управления.

##### Рис.13

A  -  кнопка "ПУСК" – предназначена для включения установки;

В  -  кнопка "СТОП" – предназначена для выключения установки;

С  -  кнопка "ВВОД/СБРОС" – предназначена для подтверждения ввода данных и сброса сигнала ошибок;

Д  -  кнопка "УМЕНЬШЕНИЕ ДАННЫХ" – предназначена для ввода данных при программировании контроллера;

Е  -  кнопка "УВЕЛИЧЕНИЕ ДАННЫХ" – предназначена для ввода данных при программировании контроллера;

F  -  кнопка "ВЫБОР" – предназначена для просмотра данных о работе компрессора, ввода данных при программировании контроллера;

I  -  лампа сигнальная "АВАРИЯ" (красного цвета) – индикация аварийного состояния компрессора;

K  -  лампа сигнальная "СЕТЬ" (зеленого цвета) – индикация подключения питания;

О  -  табло информационное – отображение информации о состоянии компрессора;

N  -  индикатор "АВАРИЯ" (красного цвета) – предназначен для дублирования индикации аварийного состояния компрессора;

M  -  манометр – предназначен для контроля давления воздуха на выходе установки;

L  -  грибковая кнопка "АВАРИЙНЫЙ СТОП" – предназначена для аварийного отключения установки. При нажатии на кнопку L происходит мгновенный останов компрессора. Для разблокирования необходимо повернуть красную кнопку на 1/2 оборота и отпустить, после чего возможен перезапуск компрессора. Пользоваться – только в экстренных случаях.

### НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 6

| НЕИСПРАВНОСТИ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Установка не включается. Индикация отсутствует. | -Отсутствует напряжение питания. | -Проверьте цепь питания. |
| Индикация "Аварийный останов" | -Заблокирован грибок кнопки аварийного отключения. | -Поверните грибок по стрелке до щелчка. |
| Двигатель выключен. Индикация "Ожидание" | -Установка находится под давлением. | -Проверьте величину давления, при снижении давления до P min установка включится автоматически. |
| Индикация "Авария". "Превышение температуры". | -Превышение температуры масла ((103°С). | -Подождите, пока масло остынет до температуры ниже 100°С. |
| "Отказ датчика t°" | -Неисправен температурный датчик. | -Обратитесь в сервисную службу производителя. |
| "Перегрузка двигателя" | -Перегрузка электродвигателя. Сработало тепловое реле защиты электродвигателя. | -Проверьте цепи питающей сети, токи электродвигателя и исправность теплового реле. -Проверьте электродвигатель, при необходимости обратитесь в сервисную службу производителя. -Проверьте настройку термореле и при необходимости отрегулируйте его. |
|  | -Температура окружающего воздуха в помещении не соответствует рекомендуемой (ниже +5°С выше +40°С). | -Обеспечьте рекомендуемую температуру в помещении (выше +5°С и ниже +40°С). |
| Установка запускается с трудом. | -Натяжение ремня выше номинального. | -Уменьшите натяжение ремня. |
|  | -Слишком густое масло по причине старения. | -Осуществите замену масла и патрона масляного фильтра. |
| Высокая рабочая температура масла. Сигнал "ВНИМАНИЕ". | -Недостаточная вентиляция помещения. | -Увеличьте вентиляцию внутри помещения. |
|  | -Рециркуляция горячего воздуха. | -Проверьте положение установки. |
|  | -Загрязнены поверхности радиатора. | -Очистите радиатор от загрязнения. |
|  | -Не подходит тип масла (повышенная плотность). Масло отработало свой срок. | -Замените масло. |
|  | -Слишком низкий уровень масла. | -Выполните дозаправку установки маслом (см. рис. 1). |
|  | -Неисправен термостат. | -Обратитесь в сервисную службу производителя. |
|  | -Загрязнен масляный фильтр, воздушный фильтр или фильтр сепаратор. | -Замените загрязненный фильтр. |
| Установка переключается в режим "Загрузка" но давление не повышается. | -Неисправен электромагнитный клапан управления или клапан сброса. Потребление выше нормы. | -Проверьте катушку электроклапана, цепь питания. При необходимости обратитесь в сервисную службу производителя. |
| Установка переходит в режим "Холостой ход", но давление повышается | -Неисправен клапан управления, неисправность электросхемы-контактор К4. | -Проверьте исправность клапанов. При необходимости обратитесь в сервисную службу производителя. |
| Установка переходит в режим "Холостой ход" прежде, чем достигнет Рмах., или повторно запускается прежде, чем сбросить давление. | -Нарушена регулировка давления по Рмах. | -Откорректируйте параметры контроллера. |
| Присутствие масла внутри корпуса установки. | -Утечки в штуцерах, соединениях маслопроводов. | -Проверьте уплотнения, зажмите штуцеры. |
| Повышенный расход масла. | -Засорен фильтр–маслоотде-литель. | -Проверьте эффективность работы фильтра-маслоотделителя через окно визуализатора возврата масла. При необходимости замените фильтр-маслоотделитель. |
|  | -Температура масла выше +95°С. | -Обеспечьте вентиляцию помещения. |
|  | -Засорен визуализатор возврата масла. | -Прочистите и промойте визуализатор возврата масла. |
|  | -Недопустимо высокий уровень масла (перелив масла). Не соответствует тип масла. | -Слейте или замените масло. |
| Предохранительный клапан маслосборника стравливает воздух с маслом. | -Предохранительный клапан неисправен. | -Замените предохранительный клапан. |
|  | -Загрязнен фильтр-маслоотде-литель. | -Замените фильтр-маслоотде-литель. |
|  | -Превышение давления. | -Проверьте настройку контроллера и отрегулируйте его. |
| При работе компрессора прослушивается характерный звук ("писк") со стороны электродвигателя | -Проскальзывание ремня по причине его загрязнения или прослабления. | -Очистите ремень. Подтяните гайку А (см. рис. 12). |

### Примечание: при возникновении аварийной ситуации установка выключается с одновременной сигнализацией "АВАРИЯ". Причина остановки отображается на табло контроллера. Повторный запуск возможен только после ликвидации причины остановки и сброса ошибки нажатием кнопки С на электронном контроллере (см. рис. 13).

### СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Сплав серебра – 77,05 г.(для ВК100)

59,65 г.(для ВК75)

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установки показателям, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации, при условии, соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи установки, с отметкой в паспорте, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

Гарантийные обязательства не распространяются на сменные запасные части, замена которых в период действия гарантии предусмотрена регламентом проведения технического обслуживания.

При покупке установки требуйте аккуратного и точного заполнения граф Свидетельства о приемке настоящего руководства по эксплуатации:

- дата продажи;

- реквизиты Продавца;

- печать (штамп) торгующей организации.

Покупатель теряет право на гарантийное обслуживание в случаях:

- утери руководства по эксплуатации;

- незаполненного полностью Свидетельства о приемке;

- наличия механических и других повреждений вследствие нарушения требований условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

По вопросам гарантийного обслуживания, приобретения  сменных и запасных частей обращайтесь к дилеру предприятия - изготовителя (Продавцу).

Необходимо предоставить следующую информацию:

- ксерокопия Свидетельства о приемке;

- общее время наработки и процент загрузки;

- рабочая температура масла;

- внешнее проявление неисправности и условия аварийного отключения,

- вероятная причина;

- перечень требуемых запчастей.

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОНТРОЛЛЕРА Logik20a

1. Описание меню

  - Главное меню № 2 .

При включении блока на дисплее появляется главное меню ( № 2 ) следующего вида:

а) на первой строке выводится давление и температура, например     0,0 BAR     20 ° C;

б) на второй строке – режим работы установки:

ГОТОВ К РАБОТЕ -  после нажатия кнопки ON             компрессорная установка включится;

ОЖИДАНИЕ - компрессор поддерживает заданные  показатели; двигатель выключен;

ЗАГРУЗКА - компрессор находится в режиме загрузки;

ХОЛОСТОЙ ХОД - компрессор находится в режиме холостого хода, двигатель включен;

ДИСТАНЦИОННЫЙ ОСТАНОВ -  останов от внешнего выключателя;

ОСТАНОВ - работа  компрессора остановлена с помощью кнопки   OFF         -выключение, после выключения двигателя  (15…20 сек) на табло появится надпись  ГОТОВ К РАБОТЕ.

В случае аварийной ситуации на дисплей выводится ее причина, при необходимости проведения технического обслуживания  - причина, по которой это необходимо.

1.2. Меню пользователя  № 1 .

Из главного меню получают доступ к другим меню с помощью следующих операций:

Для изменения языка сообщений, единиц давления (Bar или Psi) и  температуры (по Цельсию ˚С или Фаренгейту ˚F), нужно одновременно нажать кнопки       и      , войдя тем самым в меню №1. Сначала  выбран и мигает русский язык  (РУССКИЙ),  с  помощью кнопок           или      выберите нужный язык  ( ITALIANO – ENGLISH – FRANCAIS – DEUTSCH –ESPANOL– PORTUGUES - TURKCE –РУССКИЙ ), нажав               - подтвердите Ваш выбор.

Начинает мигать знак температуры °C или °F, с помощью кнопок        или       выберите нужную систему температур и для подтверждения нажмите кнопку        .

Начинает мигать знак единиц давления Bar или Psi, с помощью кнопок          или

выберите нужную. Нажав кнопку   , Вы подтверждаете правильность введенной информации и возвращаетесь в главное меню.

1.3.  Меню параметров пользователя  № 3.

Для изменения значений ДАВЛЕНИЕ ПУСКА и ОСТАНОВА компрессора, вывода времени НАРАБОТКИ в часах с указанием  процентного соотношения режима загрузки, а также вывода оставшегося ВРЕМЕНИ в часах до ЗАМЕНЫ МАСЛА и ФИЛЬТРОВ нажмите кнопку   -перейдете в меню № 3. На табло в первой строке – УСТАНОВ. Р ОСТАНОВА, на второй строке – P2 = XX.X  Bar. нажмите кнопку     , показание начинает мигать, для увеличения параметра необходимо нажать кнопку        , для  уменьшения – кнопку      .

Внимание: максимальное давление компрессорной установки устанавливается на заводе-изготовителе, это значение увеличить невозможно.

После нажатия кнопки ввода          Вы  перейдете к следующему параметру –

УСТАНОВ. Р ЗАПУСКА / Р3 = ХХ.Х Bar - нажмите кнопку        , показание начинает мигать его можно изменять с помощью кнопок         и         .  ( см.выше ) .

После нажатия кнопки ввода              Вы перейдете к следующему параметру –

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ      /    6h. - работы установки в часах, нажав кнопку       , перейдете  -

ВРЕМЯ ПОД НАГРУЗКОЙ    /  5 h.– работа в режиме загрузки,

ЗАМЕНА ВОЗД. ФИЛЬТРА   /  1495 h.  - время до замены воздушного фильтра,

ЗАМЕНА МАСЛ. ФИЛЬТРA /  2995 h.  – время до замены масляного фильтра,

ЗАМЕНА Ф. СЕПАРАТОРА  /  2995 h. – время до замены фильтра-сепаратора,

ЗАМЕНА МАСЛА                    /   2995 h. – время до замены масла,

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ          /   495 h. – время оставшееся до проведения обслуживания,

НАГРУЗКА %   /    90%  -   (  % работы в режиме загрузка за последние 100 часов работы ),

Logik 20 / Release хх.x  - версия программного обеспечения. После нажатия кнопки

выбора            Вы вернетесь в главное меню.

Примечание: если после просмотра параметра ОБЩЕЕ ВРЕМЯ работы нажать кнопку              ввода           -  Вы вернетесь в главное меню.

## 2. Аварийные сообщения: причины и последствия.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР – засорение воздушного фильтра, только индикация;

ПЕРЕГРУЗКА ДВИГАТ. – срабатывание теплового реле защиты двигателя, автоматический останов, блокировка включения;

ПЕРЕГРУЗКА  ВЕНТ. – срабатывание теплового реле защиты двигателя вентилятора, останов, блокировка включения;

ФИЛЬТР СЕПАРАТОР – засорение фильтра-сепаратора, останов, блокировка включения;

ФИЛЬТР МАСЛА – засорение масляного фильтра, останов, блокировка включения;

ОТСУСТВИЕ ФАЗЫ – отсуствие напряжения более 400 мсек, блокировка включения;

НЕВЕРНАЯ  ФАЗИРОВКА – необходимо провести фазировку, блокировка включения;

ОТКАЗ ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ - вышел из строя электронный датчик давления, блокировка;

ОТКАЗ ДАТЧ. ТЕМПЕР. - вышел из строя датчик температуры, блокировка включения;

ОТСУСТВИЕ ДАННЫХ - только сообщение – необходима проверка параметров;

ДАВЛЕНИЕ ВЫШЕ НОРМЫ – блокировка включения, во время работы – останов;

ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕР. – блокировка включения, во время работы – останов;

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА - выводится только сообщение, при достижении установленного максимального значения 100 °С произойдет автоматический останов;

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА – температура масла ниже  + 5 (С, блокировка включения;

АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ– нажатие кнопки “Аварийный останов”, блокировка включения;

ОТСУСТВИЕ НАПРЯЖЕН. – при восстановлении питания (  500 мсек ) при ручном запуске     ( DIP 3 в положении ON ) на дисплей выводится сообщение, блокировка включения;

БЛОКИРОВКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ– истекло время до замены воздушного фильтра , в меню сервиса выбрана опция  БЕЗОПАСНОСТЬ    ДА.

При возникновении сообщений, приводящих к блокировке системы, срабатывает сигнальное реле АВАРИЯ и сообщение предваряется словами – БЛОКИРОВКА.

Чтобы убрать сообщение, необходимо выключить установку, устранить причину отказа и включить ее снова. При появлении сообщений, не приводящих к блокировке системы, питание на сигнальное реле подается временно; чтобы убрать сообщение, нужно нажать кнопку    . На дисплее появляется предыдущее сообщение и подпитка сигнального реле прекращается.

## 3. Сообщения по техническому обслуживанию.

ЗАМЕНА ВОЗД. ФИЛЬТРА - обратный отсчет счетчика прекращен, необходимо произвести замену воздушного фильтра;

ЗАМЕНА МАСЛ. ФИЛЬТРА - необходимо произвести замену фильтра;

ЗАМЕНА Ф. СЕПАРАТОРА - необходимо произвести замену фильтра;

ЗАМЕНА МАСЛА - необходимо произвести замену масла;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ - проведите техобслуживание согласно паспорту на установку.

При поступлении такого сообщения временно активируется сигнальное реле RL7 АВАРИЯ

После этого счетчик продолжает работать в обратном направлении, и по истечении 64 часов это же сообщение появляется снова - если соответствующий счетчик не был обнулен через меню  СБРОС  после проведения соответствующего техобслуживания.

Чтобы убрать это сообщение, нажмите кнопку        .

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Компрессорная установка ____________________________ зав. №_______________,

производительностью	        ___________________________л / мин,

рабочее давление, макс.     ___________________________МПа.,

укомплектована:

компрессор____________________________   зав. № __________________________;

электродвигатель _______________________   зав. № __________________________;

маслосборник_________________________ л.,  зав. № __________________________;

фильтр – масляный (модель) _______________________________________________;

радиатор_______________________________  зав. № __________________________;

клапан предохранительный, _______МПа, _____________ "(дюйм) _______________;

_________________________________________________________________________;

_________________________________________________________________________

В состоянии поставки компрессор заправлен компрессорным маслом марки:

_________________________________________________________________________

соответствует требованиям ТУ РБ 400046213.015 –2002, технической документации

и признана годной к эксплуатации.

Упаковку  произвёл ___________________

Дата  выпуска	"_____"_________________ 200  г.

Отметка ОТК ________________________                                   М.П.

Наименование предприятия – изготовителя:

Республика Беларусь, 247672, г. Рогачев, ул. Пушкина, д. 62,

тел. (02339)-24849, 34394,34357; факс (02339)-34320.

Журнал работы компрессора.

| Модель | Серийный номер | Дата изготовления | Производитель |
| --- | --- | --- | --- |

| Дата | Наработка в часах | Описание работ по техобслуживанию | Производитель работ |
| --- | --- | --- | --- |

В этот журнал записываются все произведенные работы по техническому обслуживанию компрессора.

Внимание:

Потеря данного документа, его отсутствие, неправильное, неразборчивое, нерегулярное заполнение, использование не фирменных запасных частей при ремонте и техническом обслуживании снимает гарантию на данное изделие.

# Text boxes

3000

ОО

ОО

ОоО